## Slide 1
Определение регистра
Применение регистров
Основные характеристики регистров
Функции установки регистров
Функции регистров, связанные с хранением
Функции регистров, связанные с умножением и делением
Функции регистров, связанные с логикой
Регистры с последовательным приемом и выдачей информации
Регистры сдвига
Регистры с параллельным приемом и последовательной выдачей информации
Регистры с параллельным приемом и параллельной выдачей информации
Регистры хранения
Регистры с последовательным приемом и параллельной выдачей информации
Универсальный регистр
Кольцевые счетчики
1 вариант
1 4 10
2 вариант
2 5 11
3 вариант
3 6 13
4 вариант
9 7 14
5 вариант
12 8 15

## Slide 2: Сумматоры
определения, классификация, уравнения, структуры и применение

## Slide 3: Сумматор
Основной узел АЛУ вычислительной машины для поразрядного суммирования двоичных чисел
Последовательное соединение одноразрядных двоичных сумматоров, каждый из которых осуществляет сложение в одном разряде

## Slide 4: В зависимости от системы счисления
двоичные;
двоично-десятичные (в общем случае двоично-кодированные);
десятичные;
прочие (например, амплитудные).

## Slide 5: По количеству одновременно обрабатываемых разрядов складываемых чисел
одноразрядные,
многоразрядные

## Slide 6: По числу входов и выходов одноразрядных двоичных сумматоров
четвертьсумматоры
полусумматоры
полные одноразрядные двоичные сумматоры

## Slide 7: По способу организации межразрядных переносов параллельные сумматоры делят на сумматоры:
с последовательным переносом;
с параллельным переносом;
с групповой структурой;
со специальной организацией цепей переноса.

## Slide 8: По способу представления и обработки складываемых чисел многоразрядные сумматоры подразделяются на
 последовательные, в которых обработка чисел ведётся поочерёдно, разряд за разрядом на одном и том же оборудовании;
параллельные, в которых слагаемые складываются одновременно по всем разрядам, и для каждого разряда имеется своё оборудование.

## Slide 9: По способу выполнения операции сложения и возможности сохранения результата сложения
комбинационный, выполняющий микрооперацию “S = A плюс B”, в котором результат выдаётся по мере его образования (это комбинационная схема в общепринятом смысле слова);
сумматор с сохранением результата “S = A плюс B”;
накапливающий, выполняющий микрооперацию “S = S плюс B”.

## Slide 10: Важнейшими параметрами сумматоров являются
разрядность;
статические параметры: Uвх, Uвых, Iвх и так далее, то есть обычные параметры интегральных схем;
динамические параметры – характеризуются задержками распространения сигнала

## Slide 11: Четверть сумматор
характеризующиеся наличием двух входов (для двух слагаемых ), на которые подаются два одноразрядных числа, и одним выходом, на котором реализуется их арифметическая сумма;
(элементы “сумма по модулю 2”; элементы “исключающее ИЛИ”),
имеет в два раза меньше выходов и в два раза меньше строк в таблице истинности по сравнению с полным двоичным одноразрядным сумматором
работу его отражает таблица истинности.

## Slide 12
a
b
S
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0

## Slide 13
Реализуем четвертьсумматор в базисах И-НЕ, ИЛИ-НЕ и с использованием только одного инвертора, для чего преобразуем уравнение

## Slide 14: СХЕМЫ

## Slide 15: Схемы, полученные по уравнениям

## Slide 16: Полусумматор
характеризующиеся наличием двух входов, на которые подаются одноимённые разряды двух слагаемых, и двух выходов: на одном реализуется арифметическая сумма в данном разряде, а на другом — перенос в следующий (более старший разряд);
Обозначением полусумматора служат буквы HS (half sum — полусумма).
Работу его отражает таблица истинности, а соответствующие уравнения имеют вид:

## Slide 17
a
b
P
S
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
S=(ab)(ab)

## Slide 18: СХЕМЫ

## Slide 19

1

a
b
s
p

## Slide 20: Полный одноразрядный двоичный сумматор
характеризующиеся наличием трёх входов, на которые подаются одноимённые разряды двух складываемых чисел и перенос из предыдущего (более младшего) разряда, и двумя выходами: на одном реализуется арифметическая сумма в данном разряде, а на другом — перенос в следующий (более старший разряд). имеет три входа:
Обозначением полного двоичного сумматора служат буквы SM.
Работу его отражает таблица истинности

## Slide 21
№ наб.
a
b
p
P
S
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
2
0
1
0
0
1
3
0
1
1
1
0
4
1
0
0
0
1
5
1
0
1
1
0
6
1
1
0
1
0
7
1
1
1
1
1

## Slide 22
Уравнения, описывающие работу полного двоичного сумматора, представленные в совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ), имеют вид
Уравнение для переноса может быть минимизировано: P = ab + ap + bp.
После необходимых преобразования получим:
S=(a+b+p)(P+abp)

## Slide 23: СХЕМЫ

## Slide 24




1
1
1

а
b
p
P
s

## Slide 25
Из выражений (8) следует, что полный двоичный сумматор может быть реализован на двух полусумматорах и одном двухвходовом элементе ИЛИ

## Slide 26: Параллельный сумматор
Поразрядно (параллельно) суммируются разряды двоичного числа
Можно сделать любой длинны, однако суммирование будет закончено тогда, когда истечет время распространения сигналов переноса через всю цепь. (пульсирующий перенос)

## Slide 27: Последовательный сумматор
Слагаемое А
Слагаемое В
Сумма

D
C
T
1
2
2
2
2
1
S
Cn
Cn+1
Выход суммы

## Slide 28
Классификация сумматоров по количеству одновременно обрабатываемых разрядов складываемых чисел
Классификация сумматоров по числу входов и выходов одноразрядных двоичных сумматоров
Классификация сумматоров по количеству одновременно обрабатываемых разрядов складываемых чисел
Классификация сумматоров по способу организации межразрядных переносов параллельных сумматоров
Классификация сумматоров по способу представления и обработки складываемых чисел многоразрядных сумматоров
Классификация сумматоров по способу выполнения операции сложения и возможности сохранения результата сложения
параметры сумматоров - перечислить
Четверть сумматор таблица истинности, обозначение, логическое выражение
Базис И-НЕ, ИЛИ-НЕ, выражения и схемы
Полусумматор таблица истинности, обозначение, логическое выражение
Полный одноразрядный двоичный сумматор таблица истинности, обозначение, логическое выражение
Базис И, ИЛИ схемы
Параллельный сумматор обозначение, пояснения
Последовательный сумматор обозначение, пояснение