## Slide 1: Схеми набірної группи
Схема кнопочних реле
і реле напрямку

## Slide 2
В маршрутному на­борі використані кнопочні реле РК, КН, АКН и додаткові реле ПВ.
Реле РК включаються від кнопок установки маршрута и замикають кола реле КН, 1С, ОП.

## Slide 9: Схема протиповторних допоміжних проміжних і кінцевих реле, схема автоматичних кнопочних реле
Встановлюємо маневровий маршрут від вхідного світлофора Н1 до світлофора М8.

## Slide 14: Допоміжне і резервне управління
Допоміжне керування призначене для включення на світлофорі дозволяючого показання при непрацюючій схемі відповідності або схемі стрілочних управляючих реле , а також при відміні маршруту, заданого через хибно зайняту секцію , після проходження рухомого складу по маршруту. Щоб використовувати допоміжне управління , черговий повинен натиснути кнопку підсвічування табло і визначити положення стрілок. Якщо положення стрілок не відповідає заданому маршрутом , то стрілки переводять за допомогою стрілочних комутаторів .

## Slide 15
Якщо задається маневровий маршрут від світлофора Н1 до світлофора М8. то від натискання кнопки початку маршруту Н1М в блоці НПМ (Н1) спрацьовують реле 2РК, 2КН, 1С, НМ і 20П. Від натискання кнопки М8 кінця маршруту в блоці НМ (2) світлофорів М10, М8 спрацьовують реле 2РК, 2КН.
Через фронтові контакти реле 2РК і НМ включається шина живлення ВУ. Від цієї шини на початку маршруту в блоці ВД (Н1), минаючи схему відповідності, спрацьовує реле НМ, в кінці маршруту в блоці М (М8) включається реле КМ, визначаючи кінець маневрового маршруту. Після цього схеми виконавчої групи працюють так само, як і при нормальній установці маршруту.

## Slide 17
Режимом допоміжного управління користуються для розмикання без витримки часу секцій, після використання маршруту, заданого через хибно зайняту секцію. У цьому випадку необхідно за допомогою допоміжного управління знову встановити цей же маршрут, а потім його скасувати.
Якщо маршрутний набір повністю не працює (запала кнопка, розімкнути ланцюг противоповторное реле та ін), Передбачається резервне управління для завдання поїзних маршрутів (світлофори з головних шляхів і шляхів безупинного пропускання)
На пульті-табло або виносному табло встановлюють додаткові поїзні кнопки світлофорів.