## Slide 1
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)
Автомобільний факультет
Кафедра технічної експлуатації та сервісу автомобілів
Ілюстративний матеріал до роботи магістра
ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІАГНОСТУВАННЯ БЛОКІВ КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ
Завідувач кафедри докт. техн. наук, проф. В.П. Волков
Нормоконтролер канд. техн. наук, доцент І.А. Мармут
Керівник канд. техн. наук, доцент І.Ю. Сараєва
Студент гр. Ам- 17-22 М.В. Мілентьєв
Харків 2018

## Slide 2: ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТИ
Мета роботи - дослідити процес діагностування ЕБК автомобіля за різними стандартами протоколів.
Завдання дослідження:
1. Проаналізувати міжнародні стандарти та протоколи діагностування.
2. Вивчити характерні несправності, що виникають при діагностування електричних систем автомобіля.
3. Розглянути види діагностичних роз'ємів різних автомобілів, виявити особливості.
4. Проаналізувати структуру до класифікації кодів помилок.
5. Провести експериментальні дослідження
Об'єкт дослідження: міжнародні стандарти діагностування блоку управління автомобіля.
Предмет дослідження: процес діагностування автомобілів з ЕБК.
Методи дослідження – аналіз роботи електронних блоків керування; аналіз міжнародних вимог до стандартів бортової діагностики; експериментальні дослідження та діагностика електронних блоків керування автомобіля.
1

## Slide 3: СУЧАСНІ СТАНДАРТИ ТА МЕТОДИ БОРТОВОЇ ДІАГНОСТИКИ
Бортова діагностика (OBD) |  | 
Каліфорнійський стандарт бортової діагностики(CARD-OBD) | Американський стандарт бортової діагностики (EPA-OBD) | Європейський стандарт бортової діагностики (EOBD)
Контроль відносних величин |  | Контроль абсолютних величин
1. Несправність призводить до концентрації шкідливих речовин більше 1,15 - кратних межових значень: - Індикації виду дефекту тільки за допомогою тестера; 2. Несправність приводить до концентрацій шкідливих речовин більше предельного значення: - перевірка на функціональність; - індикація виду дефекту за допомогою індикаторної лампи несправності; - індикація виду дефекту за допомогою приладу для сканування; 3. Несправність приводить до концентрацій шкідливих речовин більше 1,5-кратного предельного значення: - якісна функціональна перевірка; - індикація виду дефекту за допомогою індикаторної лампи дефект і використання приладу для сканування. |  | 1. Несправність призводить до концентрації шкідливих речовин більше граничного значення: - контроль електричних приводів або достовірність макс. значень; - індикація виду дефекту за допомогою індикаторної лампи несправності; - індикація виду дефекту за допомогою приладу для сканування; 2. Контракція шкідливих речовин більше граничного значення: - якісна функціональна перевірці; - індикація виду дефекту за допомогою індикаторної лампи несправності; - індикація виду дефектів за допомогою приладу для сканування.
2

## Slide 4: Перелік протоколів ОВD-II
ISO 15765-4 (CAN) | ISO 14230-4 (KWP2000 або K-лінія CAN) | ISO 9141-2 (K-лінія) | SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width) | SEA J1850 PWM (Pulse-Width Modulation)
Нові моделі Ford, Jaguar, Toyota, Lexus, Renault, WV, Peugeot, Audi, Chrysler, Volvo, Mercedes,Opel, Saab. | Daewoo, KIA, Subaru STi деякі моделі Mercedes. | Азія: Acura, Honda, Infinity, Lexus, Nissan, Toyota Європа: Mercedes, WV, Porsche, Audi, MINI, BMW Ранні моделі Chrysler, Eagle, Dodge,Plymouth | Buick,Cadillac, Chevrolet, Dodge, GMC, Hummer, Isuzu, Pontiac, Oldsmobile, Saturn. | Ford, Lincoln, Mercury, Jaguar Mazda.
3

## Slide 5: ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЕМ
4
Рисунок 1 – Основні електронні системи управління автомобілем
1 - Датчики і задаючи генератори; 2 - Електронний блок управління;
3 - Виконавчі механізми (приводи); 4 - Інтерфейс для зв'язку з іншими системами; 5 - Діагностичний інтерфейс
Рисунок 2 – Компоненти електронної системи
Рисунок 3 - Сигнали широтно-імпульсної модуляції

## Slide 6: ПРОЦЕСИ ДІАГНОСТИКИ ТА МЕТОДИ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ У СИСТЕМАХ CARB-OBD І EPA-OBD
Бортова діагностика (CARD-OBD) і (ЕPA-OBD) | 
Підвищення токсичності ВГ | Методи діагностування
1.Неісправность призводить до концентрації шкідливих речовин більше 1,15 кратного граничного значення. 2.Неісправность призводить до концентрації шкідливих речовин більше 1,5 кратного граничного значення. . | - Індикація виду дефекту тільки за допомогою тестера; - Перевірка на функціональність; - Індикація виду дефекту за допомогою індикаторної лампи несправностей. - Індикація виду дефекту за допомогою приладу для сканування; - Якісна функціональна перевірка; - Індикація виду дефекту за допомогою індикаторної лампи несправності; - Індикація виду дефекту за допомогою приладу для сканування.
5

## Slide 7: ДІАГНОСТИКА ТА МЕТОДИ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ У СИСТЕМІ EOBD
Бортова діагностика EOBD | 
Підвищення токсичності ВГ | Методи діагностування
1. Несправність призводить до концентрації шкідливих речовин більше 1,15 кратного граничного значення 2. Концепція шкідливих речовин більше 1,5 кратного граничного значення | - контроль електричних проводів або достовірності макс. значень; - індикація виду дефекту за допомогою індикаторної лампи несправностей; - індикація виду дефекту за допомогою приладу для сканування; - якісна функціональна перевірка; - індикація виду дефекту за допомогою індикаторної лампи несправності; - індикація виду дефекту за допомогою приладу для сканування.
6

## Slide 8: ВИДИ ДІАГНОСТИЧНИХ РОЗ'ЄМІВ
BMW 3-серия [E 90/91/92/93] KTS 520,550,650
7

## Slide 9: Види діагностичних роз'ємів
JAGUAR Дополнительная информация OBD(CARB) KTS 520,550,650
ALFA ROMEO ALFA 145 1.6L (оппозитный двигатель, Motronic MP3.1 ) KTS 520,550,650
DODGE VAIPER до 09/2002 KTS 520,550,650
8

## Slide 10: РІЗНОВИДИ ДІАГНОСТИЧНИХ РОЗ'ЄМІВ АВТОМОБІЛЯ FORD
9

## Slide 11: РІЗНОВИДИ ДІАГНОСТИЧНИХ РОЗ'ЄМІВ АВТОМОБІЛЯ HONDA CIVIC
10

## Slide 12: OBD ДІАГНОСТИЧНИЙ РОЗ'ЄМ SKODA OCTAVIA
11

## Slide 13: АЛГОРИТМ ДІАГНОСТУВАННЯ ЕБК
12

## Slide 14: ПРОЦЕС ДІАГНОСТУВАННЯ ЕБК
13

## Slide 15
ВИСНОВКИ
1. Різноманіття моделей автомобілів, потребуючих в різних програмах управління і базах даних, вимагає обов'язкового зменшення типажу блоків управління, необхідних для конкретного виготівника автомобілів. Для цього весь діапазон пам'яті Flash-EPROM з програмами і специфічним для конкретного варіанту набором даних може програмуватися на кінцевій стадії виробництва автомобіля за допомогою так званого програмування EoL (End Line — кінець потокової лінії збірки).
2. У даній роботі представлені розробка й вибір алгоритму процесу діагностики електронних блоків керування за допомогою діагностичного обладнання фірми «BOSСH». Також у роботі розглянуті міжнародні стандарти діагностики автомобіля. Проведено порівняльний аналіз існуючих протоколів діагностування, виконані експериментальні перевірки блоків керування різних автомобілів.
3. Проаналізовано структура до класифікації кодів помилок. У відповідності зі стандартом ОВD-П коди помилок алфавітно-цифрові, містять п'ять символів, наприклад, РО113. Перший символ - буква, яка вказує на систему, в якій сталася несправність. Другий символ - цифра вказує, як визначений код: за допомогою SАЕ або виробником автомобіля. Решта три цифри вказують характер несправності.
4. Розглянуто та побудовано алгоритми процесу діагностики ЕБК. Процес діагностування полягає в сприйнятті діагностичних параметрів (S1, S2, ..., Sn), виміру їхніх величин, що визначають у відомому масштабі параметри технічного стану (X1, X2, ..., Xn) механізму, і видачі висновку на основі зіставлення обмірюваних величин із допустимими (Sу1, Sу2, ...., Sуn) або граничними (Sn1, Sn2, ..., Snn) величинами.
5. Проведено експерименти досліджень електронних блоків керування автомобілів таких, як Ford Mondeo, Skoda Octavia, Honda Civic.
14