## Slide 1: Принципи побудови комутаторів та комутаційних середовищ паралельних КС.
ТЕМА

## Slide 2: ПЛАН:
1 Мережі міжз’єднань в паралельних КС.
2 Комутатори для багатопроцесорних КС.
3 Організація процесів комутації.
4 Приклади побудови міжпроцесорних зв’язків.
Висновки

## Slide 3: 1 Мережі міжз’єднань в паралельних КС.

## Slide 4
Мультикомп'ютери і мультипроцесори дуже схожі, оскільки містять кілька модулів пам'яті, які також можуть бути пов'язані один з одним і з процесорами. В обох випадках застосовується передача повідомлень.
У великих мультипроцесорах взаємодія між процесорами і віддаленою пам'яттю майже завжди полягає в тому, що процесор посилає в пам'ять повідомлення, так званий пакет, який запитує певні дані, а пам'ять посилає процесору пакет.
Мережі міжз'єднань можуть складатися максимум з п'яти компонентів:
1. Центральні процесори.
2. Модулі пам'яті.
3. Інтерфейси.
4. Канали зв'язку.
5. Комутатори.
Мережі міжз’єднань в паралельних КС.

## Slide 5
Інтерфейси — це пристрої, які вводять і виводять повідомлення з центральних процесорів і модулів пам'яті.
Канали зв'язку — це канали, по яких переміщаються біти. Канали можуть бути електричними або оптико-волоконними, послідовними (шириною 1 біт) або паралельними (завширшки більше 1 біта).
Комутатори — це пристрої з декількома вхідними і кількома вихідними портами. Коли на вхідний порт приходить пакет, деякі біти в цьому пакеті використовуються для вибору вихідного порту, в який надсилається пакет.
Розмір пакета може складати 2 або 4 байти, але може бути і значно більше (наприклад, 8 Кбайт).
Мережі міжз’єднань в паралельних КС.

## Slide 6
Характеристики мережі міжз'єднань.
Пропускна здатність - це кількість даних, яку вона здатна передавати в секунду.
Бісекційна пропускна здатність. Щоб обчислити це число, потрібно в думках розділити мережу міжз'єднань на дві рівні (з точки зору числа вузлів) незв'язані частини шляхом видалення деяких дуг з графа. Потім обчислити загальну пропускну здатність видалених дуг. Бісекційна пропускна здатність - мінімальна з усіх можливих, це найважливіша характеристика мережі межз'єднань. Часто основна мета при розробці мережі міжз'єднань - зробити бісекційну пропускну здатність максимальною.
Мережа міжз'єднань характеризується так само топологією-способом з'єднання вузлів мережі.
Мережі міжз’єднань в паралельних КС.

## Slide 7
Діаметр мережі - число переходів між максимально віддаленими вузлами мережі, визначає затримку передачі пакетів.
Мережі міжз'єднань можна характеризувати по їх розмірності.
Розмірність визначається за кількістю можливих варіантів переходу з початкового пункту в пункт призначення -1.
Якщо вибору немає (тобто існує тільки один шлях з кожного вихідного пункту в кожен кінцевий пункт), то мережа нульмірна.
Якщо є два можливих варіанти (наприклад, якщо можна піти або направо, або наліво), то мережа одномірна.
Якщо є дві осі і пакет може попрямувати направо або наліво або вгору або вниз, то така мережа двовимірна і т. д.
Мережі міжз’єднань в паралельних КС.

## Slide 8
Рисунок 1 – Різноманітні топології. Жирні точки відповідають комутаторам. Процесори та модулі не показані: зірка (а); повне міжз’єднання (б); дерево (в); кільце (г); решітка (д); двійний тор (е); куб (ж); гіперкуб (з)
Мережі міжз’єднань в паралельних КС.

## Slide 9
Конфігурації зірка і повне міжз'єднання
На рис. 1, а зображена нульмірна конфігурація зірка, де процесори і модулі пам'яті прикріплюються до зовнішніх вузлів, а перемикання здійснює центральний вузол з точки зору відмовостійкості це дуже невдала розробка.
На рис. 1, б зображена інша нульмірна топологія - повне міжз'єднання (fullinterconnect). Тут кожен вузол безпосередньо пов'язаний з кожним наявним вузлом.
У такій розробці пропускна здатність між двома секціями максимальна, діаметр мінімальний, а відмовостійкість дуже висока. Однак для k вузлів потрібно k (k-1) / 2 каналів, а це абсолютно неприйнятно для великих значень.
Мережі міжз’єднань в паралельних КС.

## Slide 10
Дерево Кільце Решітка
На рис. 1, в зображена третя нульмірна топологія - дерево. Пропускна здатність між секціями дорівнює пропускній здатності каналів.
Кільце (рис1, г) - це одномірна топологія, оскільки кожен відправлений пакет може піти направо або наліво.
Решітка або сітка (рис. 1, д) - це двовимірна топологія, яка застосовується в багатьох комерційних системах. Вона відрізняється регулярністю і може бути застосована до систем великого розміру, а діаметр становить квадратний корінь від числа вузлів (тобто при розширенні системи діаметр збільшується незначно).
Мережі міжз’єднань в паралельних КС.

## Slide 11
Подвійний тор Куб
Подвійний тор (рис. 1, е) є різновидом решітки. Це решітка, у якій з'єднані краї. Вона характеризується більшою стійкістю до відмов і меншим діаметром, ніж звичайна решітка, оскільки тепер між двома протилежними вузлами всього дві транзитних ділянки.
Куб (рис. 1, ж) - це правильна тривимірна топологія. На малюнку зображений куб 2х2х2, але в загальному випадку він може бути kxkxk.
Мережі міжз’єднань в паралельних КС.

## Slide 12
Багатовимірні топології. Характеристики графів міжз'єднань
Чотиривимірний куб, отриманий з двох тривимірних кубів, які пов'язані між собою.
Можна зробити п’ятимірний куб, з'єднавши разом 4 чотиривимірних куба.
Щоб отримати 6 вимірювань, потрібно продублювати блок із 5 - 4х мірних кубів і з'єднати відповідні вузли і т. д .;
N-мірний куб називається гіперкубом.
Ця топологія використовується в багатьох комп'ютерах паралельної дії, оскільки її діаметр знаходиться в лінійній залежності від розмірності.
Діаметр - це логарифм за основою 2 від числа вузлів.
Мережі міжз’єднань в паралельних КС.

## Slide 13: 2 Комутатори для багатопроцесорних КС.

## Slide 14
Комутатори для багатопроцесорних комп`ютерних систем
1. Прості комутатори
Типи простих комутаторів:
- з тимчасовим поділом;
- з просторовим розділенням.
2. Складові комутатори
Комутатор Клоза
Баньян-мережі
Омега-мережі.
3.Розподілені складові комутатори.
2. Комутатори для багатопроцесорних КС.

## Slide 15
Прості і складові комутатори
Комунікаційні середовища комп'ютерних систем складаються з адаптерів обчислювальних модулів (ОМ) і комутаторів, що забезпечують з'єднання між ними.
Використовуються як прості комутатори, так і складові, компоновані з набору простих.
Прості комутатори можуть з'єднувати лише мале число ОМ в силу фізичних обмежень, проте забезпечують при цьому мінімальну затримку при встановленні з'єднання.
Складові комутатори, зазвичай будуються з простих у вигляді багатокаскадних схем, долають обмеження на малу кількість з'єднань, проте збільшують і затримки.
2. Комутатори для багатопроцесорних КС.

## Slide 16
Прості комутатори
Типи простих комутаторів:
- з тимчасовим поділом;
- з просторовим розділенням.
Переваги: простота управління і високу швидкодію.
Недоліки: мала кількість входів і виходів.
Приклади використання:
- прості комутатори з тимчасовим поділом використовуються в системах SMP PowerChallenge від SGI;
- прості комутатори з просторовим розділенням (Gigaplane) використовуються в сімействі SunUltraEnterprise.
2. Комутатори для багатопроцесорних КС.

## Slide 17
Прості комутатори з тимчасовим поділом
Прості комутатори з тимчасовим поділом називаються також шинами або шинними структурами. Всі пристрої підключаються до загальної інформаційної магістралі, використовуваної для передачі інформації між ними (рис. 2.). Зазвичай шина є пасивним елементом, управління передачами здійснюється пристроями передачі і приймання.
Процес передачі виглядає наступним чином:
Передавальний пристрій спочатку отримує доступ до шини, далі намагається встановити контакт з пристроєм-адресатом і визначити його здатність до прийому даних.
Приймаючий пристрій розпізнає свою адресу на шині і відповідає на запит передавального.
2. Комутатори для багатопроцесорних КС.

## Slide 18
Загальна схема комутатора шинної структури
2. Комутатори для багатопроцесорних КС.

## Slide 19
Передавальний пристрій повідомляє, що насамперед має зробити приймаючий пристрій в ході взаємодії. Після цього відбувається передача даних. Так як шина є загальним ресурсом, за доступ до якого змагаються підключені до неї пристрої, то необхідні методи управління наданням доступу пристроїв до шини.
Можливе використання центрального пристрою для управління доступом до шини, однак це зменшує масштабованість і гнучкість системи.
Для вирішення конфліктів, що виникають при одночасному запиті пристроїв на доступ до шини, використовуються різні прийоми, зокрема: 1)призначення кожному пристрою унікального пріоритету (статичного чи динамічного), 2) використання черги запитів FIFO, 3) виділення фіксованих тимчасових інтервалів кожному пристрою.
2. Комутатори для багатопроцесорних КС.

## Slide 20
Статичні пріоритети
Кожен пристрій в системі отримує унікальний пріоритет, при одночасному запиті декількох пристроїв на передачу, доступ до шини надається пристрою з найвищим пріоритетом.
На практиці пріоритет пристрою визначається місцем його підключення до шини. Для контролю доступу до шини використовується окремий блок управління.
Динамічні пріоритети
Так само, як і в попередньому алгоритмі, пристрої отримують унікальні пріоритети, проте на відміну від нього ці пріоритети непостійні в часі.
Пріоритети динамічно змінюються, надаючи пристроям більш-менш рівні шанси отримання доступу до шини.
2. Комутатори для багатопроцесорних КС.

## Slide 21
Найвищий пріоритет надається пристрою, який найбільш довго не використовував шину.
Контроль доступу до шини здійснює пристрій, що одержав доступ до шини в попередньому циклі арбітражу.
Фіксовані часові інтервали:
Кожен пристрій по порядку отримує однаковий часовий інтервал для здійснення передачі. Якщо пристрій не має даних для передачі, то інтервал, тим не менш, не надається наступному пристрою.
Черга FIFO:
Створюється черга запитів "перший прийшов - перший пішов", Перевагою даного алгоритму є можливість досягнення максимальної пропускної здатності шини.
2. Комутатори для багатопроцесорних КС.

## Slide 22
Особливості реалізації шин
Шини використовуються для об'єднання пристроїв на друкованих платах і друкованих плат в блоках.
Широко застосовуються шини наступних стандартів:
ISA - Industry Standard Architecture
EISA - Extended ISA
VESA - VideoElectronicsStandardsAssociation
PCI - PeripheralComputerInterconnect
VME - VersabusModuleEurope
I2C - InterIntegratedCircuit
AGP - AcceleratedGraphicPort
Шини використовуються також в мезонинній технології, де на великій платі встановлюється один або кілька шинних роз'ємів для установки менших плат, так званих мезонінів.
2. Комутатори для багатопроцесорних КС.

## Slide 23
Прості комутатори з просторовим поділом
Такі комутатори представляють собою сукупність мультиплексорів, кількість яких відповідає кількості виходів комутатора, при цьому кожен вхід комутатора повинен бути заведений на всі мультиплексори.
Переваги:
можливість одночасного контакту з усіма пристроями
мінімальна затримка
Недоліки:
висока складність порядку n x m, де n - кількість входів, m - кількість виходів.
складність забезпечення надійності.
2. Комутатори для багатопроцесорних КС.

## Slide 24
Прості комутатори з просторовим поділом на основі мультиплексорів
2. Комутатори для багатопроцесорних КС.

## Slide 25
Складові комутатори
Прості комутатори мають обмеження на число входів і виходів, а також можуть вимагати великої кількості обладнання).
Тому для побудови комутаторів з великою кількістю входів і виходів використовують сукупність простих комутаторів, об'єднаних за допомогою ліній "точка-точка".
Складові комутатори мають затримку, пропорційну кількості простих комутаторів, через які проходить сигнал від входу до виходу, тобто числу каскадів.
Однак обсяг обладнання складеного комутатора менше, ніж простого з тією ж кількістю входів і виходів.
Найчастіше складові комутатори будуються з прямокутних комутаторів 2х2 з двома входами і виходами.
2. Комутатори для багатопроцесорних КС.

## Slide 26
Робота комутатора
Вони мають два стани: пряме пропускання входів на відповідні виходи і перехресне пропускання.
Комутатор 2х2 складається з блоку комутації даних і блоку управління. Блок управління в залежності від керуючих сигналів, які надходять на нього, визначає, який тип з'єднання слід здійснити в блоці комутації: прямий або перехресний.
При цьому якщо обидва входи хочуть з'єднатися з одним виходом, то комутатор вирішує конфлікт і пов'язує з даними виходу тільки один вхід, а запит на з'єднання з боку другого блокується або відкидається.
2. Комутатори для багатопроцесорних КС.

## Slide 27
Комутатор Клоза 3 х 4.
Комутатор Клоза може бути побудований в якості альтернативи для прямокутного комутатора з (m x d) входами і (m x d) виходами. Він формується з трьох каскадів комутаторів: m комутаторів (d x d) у вхідному каскаді, m комутаторів (d x d) в вихідному і d проміжних комутаторів (m x m).
2. Комутатори для багатопроцесорних КС.

## Slide 28
Баньян-мережі
Ці комутатори будуються на базі прямокутних комутаторів а х b таким чином, що існує тільки один шлях від кожного входу до кожного виходу.
Важливим підкласом баньян-мереж служать дельта-мережі.
Дельта-мережа формується з комутаторів а х b, входи і виходи яких позначені 0,1, ..., а-1 і 0,1, ..., b-1, відповідно. Кожен вхід з'єднується з виходом з номером d, якщо цей вхід управляється числом d, де d - число по підставі b. Дельта-мережа є n каскадним комутатором з а "входами і b" виходами.
Складові комутатори з'єднані так, що утворюється єдиний шлях однакової довжини для з'єднання будь-якого входу з будь-яким виходом.
2. Комутатори для багатопроцесорних КС.

## Slide 29
Дельта-мережу з n каскадами, а входами і b виходами.
2. Комутатори для багатопроцесорних КС.

## Slide 30
Елемент 23 х 23 комутатора
2. Комутатори для багатопроцесорних КС.

## Slide 31
Розподілені складові комутатори
У розподілених обчислювальних системах ресурси поділяються між завданнями, кожна з яких виконується на своїй підмножині процесорів.
У зв'язку з цим виникає поняття близькості процесорів, яка є важливою для активно взаємодіючих процесорів.
Зазвичай близькість процесорів виражається в різній каскадності з'єднань, різних відстанях між ними.
2. Комутатори для багатопроцесорних КС.

## Slide 32
Комутатор система SP-2 фірми IBM
2. Комутатори для багатопроцесорних КС.

## Slide 33: 3 Організація процесів комутації.

## Slide 34
Організація процесів комутації
Існує декілька стратегій перемикання:
Перша з них — комутація каналів. Перед тим як послати пакет, весь шлях від початкового до кінцевого пункту резервується заздалегідь.
Друга стратегія — комутація з проміжним зберіганням. Тут не потрібно попереднього резервування. З вихідного пункту надсилається цілий пакет до першого комутатора, де він зберігається.
Комутатори з проміжним зберіганням повинні відправляти пакети в буфер, оскільки коли вихідний пункт (наприклад, процесор, пам'ять або комутатор) видає пакет, вихідний порт, який потрібен, може бути в даний момент зайнятий передачею іншого пакету.
3. Організація процесів комутації.

## Slide 35
Алгоритми вибору маршруту пакетів у мережі комутаторів
У будь-якій мережі міжз'єднань розмірністю один і вище можна вибирати, яким шляхом передавати пакети від одного вузла до іншого.
Часто існує безліч можливих маршрутів. Правило, що визначає, яку послідовність вузлів повинен пройти пакет при русі від вихідного пункту до пункту призначення, називається алгоритмом вибору маршруту.
Алгоритми вибору маршруту можна розділити на дві категорії: маршрутизація від джерела і розподілена маршрутизація.
3. Організація процесів комутації.

## Slide 36: 4. Приклади побудови міжпроцесорних зв’язків

## Slide 37
Приклади реалізації міжпроцесорних зв'язків
4. Приклади побудови міжпроцесорних зв’язків
Граф міжмодульних зв'язків ConvexExemplar SPP1000

## Slide 38
Структура сполук 128-процесорної системи МВС-1000 .
4. Приклади побудови міжпроцесорних зв’язків

## Slide 39
Структурний модуль МВС-1000 складається з 16 обчислювальних модулів, що утворюють матрицю 4x4, в якій чотири кутових елемента з'єднуються через трансп’ютернілінки по діагоналі попарно.
12 лінків, які залишилися,призначаються для під'єднання зовнішніх пристроїв (4 лінка кутових ОМ) та сполук з подібними ОМ.
Конструктивним утворенням МВС-1000 є базовий обчислювальний блок, що містить 32 обчислювальних модуля. Максимальна довжина шляху між будь-якими з 32 обчислювальних модулів дорівнює п'яти, при цьому число вільних лінків після комплектації блоку складає 16, що дозволяє продовжити процедуру об'єднання.
4. Приклади побудови міжпроцесорних зв’язків

## Slide 40
Важлива властивість мережі міжз'єднань - це її пропускна здатність, тобто кількість даних, яку вона здатна передавати в секунду.
Дуже важлива характеристика - бісекційна пропускна здатність.
Щоб обчислити це число, потрібно подумки розділити мережу міжз'єднань на дві рівні (з точки зору числа вузлів) незв'язані частини шляхом видалення деяких дуг з графа. Потім потрібно обчислити загальну пропускну здатність дуг, які ми видалили.
Часто основна мета при розробці мережі міжз'єднань - зробити бісекційну пропускну здатність максимальною.
Мережі міжз'єднань можна характеризувати за їх розмірностями.
ВИСНОВОК

## Slide 41
Розмірність визначається кількістю можливих варіантів переходу з початкового пункту в пункт призначення.
Діаметр мережі - це логарифм за основою 2 від числа вузлів.
Комунікаційні середовища обчислювальних систем (ОС) складаються з адаптерів обчислювальних модулів (ОМ) і комутаторів, що забезпечують з'єднання між ними.
Використовуються як прості комутатори, так і складові, компонуємі з набору простих.
ВИСНОВОК