## Slide 1: Диференційна система глобального позиціонування

## Slide 2: Диференційна система глобального позиціонування
Виникає багато помилок, що впливають на вимірювання відстані супутник- транспортний засіб (причіпне обладнання).
Вони можуть бути усунені або, принаймні, значно зменшені з використанням методів диференціального вимірювання.

## Slide 3: Як D(диференційна)-GPS працює?
Reference
User
  Два приймачі
  Однаковий сигнал
  Однакові помилки
  Чітко визначені координати наземної станції
Динамічні координати ТЗ та ПЗ і фіксовані
координати корегуючої наземної станції порівнюються
і коригуються в реальному часі
  Корекція у вигляді радіосигналу
  За допомогою систем: EGNOS , WAAS
  Omnistar
  RTK

## Slide 4: RTK корекція
‘Real Time Kinematic’ GPS
  Наземні станції з визначеними координатами
  У Нідерландах: в середньому на відстані 10 км від трактора. В Україні – мережа відсутня (необхідно встановлювати власні генератори
RTK сигналу)
  Корекція за допомогою
радіохвиль FM діапазону
  Похибка позиціонування <2 см
Notes: Wat is RTK DGPS
RTK-DGPS (RTK =Real Time Kinematic)
RTK staat voor Real Time Kinematic Bij DGPS wordt alleen gebruikgemaakt van gecodeerde informatie van de satellietsignalen, bij RTK wordt de fase van de satellietsignalen gebruikt, waarop deze codes zijn gemoduleerd. De resolutie van deze fase is in de orde van 20 centimeter en kan worden gemeten met een nauwkeurigheid van 1/100e, dus 2 millimeter. Op deze manier wordt dus de nauwkeurigheid van plaatsbepaling ten opzichte van DGPS nog eens met zo'n factor 10 tot 100 verhoogd.
Om dit te kunnen realiseren moet echter aan een aantal voorwaarden worden voldaan, namelijk:
Twee ontvangers nodig, een referentieontvanger en een mobiele ontvanger, die in staat zijn om deze fase te meten.
Bij voorkeur min 6 verschillende satellieten ontvangen.
Een snelle en betrouwbare radioverbinding om de grotere hoeveelheid aan informatie over te sturen van de referentie- naar de mobiele ontvanger.
Initialisatie nodig. Het gehele aantal golflengten tussen ontvanger en satelliet bepalen. De fase van het gemeten signaal is een zich herhalend restant van het complete signaal. (meerduidigheid)
Software om de berekening van de meerduidigheden kan uitvoeren.
Geringe afstand tussen mobiele ontvanger en de referentieontvanger omdat verschillen in de ionosfeer en troposfeer een belemmerende factor vormt. Ook het gebruik van de UHF-verbinding beperkt dit bereik. In Nederland is dit aan regels gebonden en mag meestal niet meer dan 0.5 - 1 Watt gebruikt worden bij hoogtes van maximaal 20 meter. Het gebruik van een RTK-DGPS (UHF) zender [zowel vast als portable] is vergunningplichtig. Een zendvergunning kan aangevraagd worden bij het Agentschap Telecom Het gebruiken van RTK-DGPS (UHF) systemen zonder zendvergunning is strafbaar.

## Slide 5: Ways to Get RTK Correction
Dealer or Farmer Owned Base Station
  45 to 25 km radius
Portable Base Station
  3.5 to 10 km radius

## Slide 6: EGNOS корекція
Європейська супутникова система корекції супутникового сигналу
  3 спеціальні супутники на геостаціонарних (фіксованих) орбітах
  Мережа наземних станцій Точність GPS навігації за корекції Egnos складає < 1,5 м відхилення
Notes: EGNOS-DGPS
Voor veel toepassingen is een afwijking van 10 meter niet acceptabel. Om de nauwkeurigheid te verbeteren worden correcties berekend ten opzichte van een netwerk van vaste stations op de aarde. In Europa is de EGNOS correctie beschikbaar. EGNOS bestaat uit een netwerk van grondstations waarvan de positie exact bekend is en drie geo-stationaire satellieten. Dit zijn satellieten die met de aarde meedraaien en altijd boven dezelfde plek staan. Met de afwijking van de GPS locatie en de werkelijke positie wordt een correctie berekend. De correcties worden via de geostationaire satellieten naar GPS ontvangers gestuurd. De correctie verbetert de nauwkeurigheid van de GPS lokatie met een factor 10 tot ca 1,5 meter.

## Slide 8: Точність сигналу придатна для використання у сільському господарстві:
WAAS
OmniSTAR®
RTK

## Slide 9: Точність кожної з систем:
WAAS: 15- 25 cм ( 15-20 cм в середньому за роки)
OmniSTAR: 5 – 15 cм
  XP - +/- 10 cм в середньому за роки
  HP - +/- 5 cм в середньому за роки
RTK: < 2cм ( 1 cм і менше в середньому за роки)

## Slide 10: Де ці системи GPS працюють?
WAAS більш використовується у США:
  Головним чином тому що послуга є безкоштовною, а точність достатня для більшості сільськогосподарських операцій
Omnistar
  Дорожче від WAAS, неохідне встановлення антен і здійснювати підписку на послуги.
RTK - попит помірний
  Доступний великим господарствам або господарствам, що використовують точне водіння, стрічковий обробіток грунту і т.д.

## Slide 11: GPS корекція
‘Raw signal’ 500 – 1500 cм
DGPS 20 -100 cм
OmniSTAR HP < 10 cм
RTK Fixed < 2 cм
Egnos 100 – 300 cм
Notes: Nauwkeurigheid
Er zijn twee verschillende nauwkeurigheidsniveaus bij gps: Precise Positioning Service (PPS) en Standard Positioning Service (SPS). Waar SPS alleen gebruik maakt van de C/A-code op het L1-signaal, maakt PPS ook gebruik van de P-code om een hogere nauwkeurigheid te verkrijgen. De nauwkeurigheid van SPS bedraagt ca 10 meter;
Voor een hogere precisie kan een correctiesignaal van EGNOS (Europa) worden gebruikt.
Fouten kunnen ontstaan door
Satellietklokafwijkingen
Als de atoomklok die in de satelliet tikt 1 miljardste van een seconde (1 nano-seconde) afwijkt, dan resulteert dit op de aarde al in een fout van ongeveer 30 centimeter. Vandaar dat de satellieten worden uitgerust met uiterst nauwkeurige (Cesium) atoomklokken. Echter zullen ook deze super-nauwkeurige klokken op den duur verlopen en veroorzaken ze zo afwijkingen van ca. 1 meter in de positieberekening. GPS ontvanger software
Ook in de GPS ontvanger moet op de een of andere manier een nauwkeurige klok hebben. Aangezien een atoomklok niet erg praktisch is, ze wegen immers zo’n 20 kg en kosten ca. 50.000 dollar, wordt dit probleem wiskundig opgelost. We hebben hiervoor echter wel minstens 4 zichtbare satellieten nodig. Plaats van de satelliet
De locatie van de satelliet is een derde oorzaak van onnauwkeurigheden. Het is van belang te weten waar de bron van het signaal zich ongeveer bevindt. Afwijkingen in de positie van de satellieten resulteren in een typische fout van enkele meters. Atmosferische effecten
en geen onbelangrijke oorzaak van verstoring is de atmosfeer die zich rond de aarde bevindt. De verschillende luchtlagen zorgen ervoor dat het signaal wordt afgeremd en dus vertraagd binnenkomt bij de ontvanger. Dit kan fouten groter dan 10 meter introduceren. Om het probleem op te lossen zenden de satellieten 2 signalen uit op 2 verschillende frequenties. Echter zijn het enkel de duurdere GPS systemen die zijn uitgerust om de 2 frequenties te ontvangen (Dual-Frequency ontvangers).
Meerwegontvangst
Fouten door meerwegontvangst kunnen ontstaan als radiogolven van een satelliet via meerdere wegen de ontvanger bereiken, via reflectie tegen gebouwen of bergen. De gebruikte frequenties minimaliseren dit effect, doordat de verspreiding van de gereflecteerde signalen de signaalsterkte van deze verzwakken.
Antennehoogte
Met name bij handheld GPS ontvangers is de ontvanger vaak afgeschermd doordat de gebruiker deze vlak voor zijn lichaam houdt. Een groot deel van ruimte wordt hierdoor afgeschermd en satellietsignalen in dat deel bereiken de ontvanger niet of via een omweg.

## Slide 12: Точність GPS і сільське господарство
GPS без корекції : 500 до 1500 cм
  Не для використання в сільському господарстві
GPS з EGNOS корекцією : 100 до 300 cм
  Обмежене використання (внесення добрив, засобів захисту рослин)
GPS з дицеренційною корекцією (DGPS) : 10 до 30 cм
  Придатна для паралельного водіння, варіабельного внесення матеріалів, контролю секцій агрегатів
GPS з RTK корекцією (RTK-GPS) : 1 до 2 cм
  Найбільш підходить для посіву, культивації, оранки, міжрядного обробітку просапних культур
Notes: Correctie is dus nodig voor landbouw doeleinden!
Machine besturing in de landbouw vereist een zeer hoge nauwkeurighied. Voor veel toepassingen mag de afwijking niet groter zijn dan enkele centimeters. (RTK-GPS)
Nauwkeurige ontvangers zijn kostbaar. Een RTK-GPS stuursysteem kost ongeveer €17.000

## Slide 15
Notes: Antwoorden:
Waar is het principe van satellietnavigatie op gebaseerd?
Satellieten volgen een bekende baan met een bekende snelheid zodat de positie altijd bekend is. (HBO)
Vanuit de bekende positie zenden satellieten signalen uit met hun positie en heel nauwkeurig, het tijdstip (atoomklok) (MBO)
De snelheid van de signalen = lichtsnelheid (300.000 km per seconde)(HBO)
De ontvanger op aarde ontvangt alle satellieten binnen haar bereik. (MBO)
Uit de signalen worden de tijden berekend die signalen nodig hadden om vanuit de verschillende satellieten de ontvanger te bereiken. (HBO)
Hieruit worden de afstanden tot de satellieten berekend (tijd X de snelheid van het signaal = de afstand). (MBO)
Uit de afstanden wordt de positie afgeleid. (MBO
Noem 3 oorzaken van onnauwkeurigheid van GPS plaatsbepaling:
Vertraging in de admosfeer
Onnauwkeurigheid van de tijdwaarneming
Signalen die indirect bij de ontvanger komen
Welke nauwkeurigheid is er mogelijk zonder en met corredctie signalen?
Zonder correctie 10 meter met RTK correctie 2 cm
Hoeveel satellieten zijn er minimaal nodig voor GPS plaatsbepaling?
Minimaal 4 satellieten