## Slide 1: Мікропроцесорні системи (лекція 1) Благітко Б.Я. 2019 р.
PSoC Creator 4.2 Designing with PSoC 3/5

## Slide 2: Зміст
Знайомство з PSoC 3/5
Основні можливості мікроконтролера
Інструментальні засоби розробки
PSoC 3/5 Development kit
Програмні засоби розробки
Creator 3.0

## Slide 3
PSoC 3/5 = Програмована система на кристалі для реалізації вбудовуваних систем низької вартості з мінімальною кількістю зовнішніх компонент
Що таке PSoC 3/5?

## Slide 4: Зміст
PSoC 3/5 включає в себе можливість обробки аналогових, цифрових і змішаних сигналів, а також можливість формування аналогових і цифрових сигналів, охоплюючи широкий спектр прикладних задач

## Slide 5
Особливості PSoC 3/5:
  Реконфігуровувані Аналогові модулі:
  Вбудовані АЦП і ЦАП, аналогові фільтри різних типів, підсилювачі аналогових сигналів, компаратори, аналогові модулятори і т. д.
  Реконфігуровувані Цифрові модулі:
  Вбудовані таймери, лічильники, PWM, UART, SPI, IrDA, I2C і т. д.
  Flash від 4KB до 32KB для зберігання програми
  SRAM от 256B до 2KB для зберігання даних
  Процесорне ядро - MK8051, CISC, 4MIPS
Що всередині PSoC 3/5 ?

## Slide 6: Аналогові модулі
Фільтри
  2-4 полюсні фільтри на комутованих конденсаторах низьких частот, смугові, загороджувальні, верхніх частот
Підсилювачі
  Підсилювач із програмованим коефіцієнтом підсилення
  Інструментальні підсилювачі
  Інвертуючі підсилювачі
Програмовані компаратори
  Компаратор із програмованим порогом спрацювання
  Тригер Шмідта із програмованим порогом спрацювання
DTMF генератор і детектор
А/Ц Перетворювачі
  Послідовного наближення
  Сигма-дельта 8-14 біт
  Накоплювальний 8-14 біт
Ц/A Перетворювачі
  6, 8, и 9-бітні ЦАП
  6 и 8-бітні перемножуючі ЦАП
Notes: Here is a list of the analog user modules

## Slide 7: Цифрові модулі
8, 16, 24, 32-бітні таймери
8, 16, 24, 32-бітні лічильники імпульсів
8, 16-бітні ШІМ
8, 16-бітні Dead Band Генератори
  (генерація 2-о фазних сигналів для управління силовими ключами)
Генератори псевдо-випадкових сигналів (PRS)
Генератори цифрових контрольних сум (CRC)
I2C майстер/підлеглий
SPI майстри/підлеглі
Повнодуплексні UART
IrDA приймачі та передавачі
Notes: Here is a list of the digital user modules.

## Slide 8: Огляд сімейств PSoC
CY8C21x23
2 аналогових (E типу),
4 цифрових
4K FLASH, 256 SRAM
6-16 I/O
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
CY8C21x34
2 аналогових (Е типу),
4 цифрових
8K FLASH, 512 SRAM
12-28 I/O
CY8C27xxx
12 аналогових,
8 цифрових
16K FLASH, 256SRAM
6-44 I/O
CY8C24xxxA
6 аналогових,
4 цифрових
4K FLASH, 256 SRAM
6-24 I/O
CY8C29xxx
12 аналогових,
16 цифрових
32K FLASH, 2K SRAM
24-64 I/O
CY8C24x94
6 аналогових,
4 цифрових
16K FLASH, 1K SRAM
50 I/O
FS USB
Ціна
CY8C4222x
2 високовольтних блоки
2 аналогових (E типу),
4 цифрових блоки,
4K FLASH, 256 SRAM
0.75$
3.25$
1.25$

## Slide 9: PSoC не містять Pb
Всі кристали сімейства PSoC не містять Pb починаючи з 2005 року!
  Номери елементів, які не містять Pb перед температурним кодом мають мітку ‘X’
  Наприклад:
Стандартний номер елемента = CY8C27443-24PI
Номер елемента,
який не містить Pb
= CY8C27443-24PXI
Pb
Не содержит свинца

## Slide 10: Засоби розробки
Інтегроване середовище розробника PSoC Creator
Оцінювальні плати
Програматори
Апаратні емулятори

## Slide 11: Візуальні засоби розробки
PSoC Creator – це:
Інтуїтивний інтерфейс
Простота з’єднань
Подтримка динамічної реконфігурації процесора

## Slide 12: Оптимальні області застосування МК PSoC
Оптимальними для PSoC являються задачі, коли необхідна обробка аналогових сигналів на апаратному рівні (підсилення, фільтрація, AM/FM модуляція, демодуляція) із наступним перетворенням в цифрову форму в смузі аналогових сигналів до 100 кГц.
Виграш полягає в переносі зовнішніх дискретних компонентів у середину процесора.

## Slide 13: Creator
Notes: A typical customer application uses many discrete analog peripherals such as ins amps, voltage references and filters and many discrete digital components such as timers, counters and PWMs and a uC to tie the system together, providing system control and data manipulation

## Slide 14: File – New - Projekt
Notes: A status quo system solution today will typically employ a programmable uC from MCHP or Mot and utilize the narrow choices of fixed function peripherals such as ADCs, timers and counters that are included in those uC’s. These implementations leave many peripheral components still on the PCB

## Slide 15: Empty PSoC 3/5 Design
Notes: The integration capability of PSoC absorbs much more of the analog, digital and mixed signal peripheral functionality and the configurability of PSoC allows the customer to define the precise functionality they want.
(PSoC does in HW what the competition must do in SW and offers higher performance and a less encumbered CPU. MCHP has one kiund of Op Amp – that only does gain.)

## Slide 16
Custom Window

## Slide 17
Character LCD

## Slide 18
Character LCD

## Slide 19
Configure LCD

## Slide 20
Main.c

## Slide 21
Lab_1.cywr

## Slide 22
Build – Debug - Program

## Slide 23
LCD Custom Character Set

## Slide 24
Open Project/Workspace

## Slide 25
Lab_1 Character LCD

## Slide 26
Lab_1 Character LCD

## Slide 27
Lab_1 Character LCD

## Slide 28
Lab_1 Character LCD

## Slide 29
Lab_1 Character LCD

## Slide 30: Приклади застосування МК PSOC
На сайті фірми Cypress знаходиться більше 200 Application Notes і Reference Designs, які ілюструють області застосування мікроконтролерів PSoC.

## Slide 31: Мікропроцесорні системи (лекція 1, кінець) Благітко Б.Я. 2019 р.