## Slide 1: Мікропроцесорна техніка (лекція 11) Благітко Б.Я. 2019 р.
PSoC Creator 4.2 Designing with PSoC 3/5

## Slide 2: PSoC@3/5 USB
PSoC Creator 4.2 Designing with PSoC 3/5

## Slide 3: PSoC@3/5 Передача даних від мікроконтролера PSoC 3/5 до ЕОМ, і навпаки, за допомогою шини передачі даних USB
PSoC Creator 4.2 Designing with PSoC 3/5

## Slide 4: PSoC@3/5 USBFS (Full Speed USB)
PSoC Creator 4.2 Designing with PSoC 3/5

## Slide 5: USB
Гнізда USB: а – тип «А», б – тип «В» стандартні,
в, г – міні типу «В»
Універсальна послідовна шина USB
• USB (Universal Serial Bus – універсальна послідовна шина) є промисловим стандартом розширення архітектури ПЕОМ, орієнтованим на інтеграцію з телефонією і пристроями побутової електроніки.
Notes: Here is a list of the digital user modules.

## Slide 6: USB
Шина USB має три режими роботи:
• Низькошвидкісний (LS, low-speed)
• Повношвидкісний (FS, full-speed)
• Високошвидкісний (HS, high-speed)
Універсальна послідовна шина USB
Призначення виводів розняття USB:
Notes: Here is a list of the digital user modules.

## Slide 7: USB
Типи передавання даних USB
Архітектура USB допускає чотири базові типи передавання даних:
• "Посилки керування ” (control transfers) використовуються для конфігурування пристроїв під час їх під'єднання і для управління пристроями в процесі роботи.
Протокол забезпечує гарантовану доставку даних.
• Передавання масивів даних (bulk data transfers) – це передавання без будь-яких зобов’язань щодо затримки доставки і швидкості передавання.
Передавання масивів можуть займати всю смугу пропускання шини, вільну від передавання
інших типів.
Передавання масивів доречні для обміну даними з принтерами, сканерами, пристроями зберігання і тощо.

## Slide 8: USB
Типи передавання даних USB
Переривання (interrupt) короткі передачі, які мають спонтанний характер і повинні обслуговуватись не повільніше, ніж того потребує пристрій.
Переривання використовують, наприклад, для вводу символів з клавіатури або для передавання повідомлення про переміщення миші.
Ізохронні передачі (isochronous transfers) неперервні передачі в реальному часі, які займають попередньо узгоджену частину пропускної здатності шини з гарантованим часом затримки доставки.
Ізохронні передачі потрібні для потокових пристроїв:
відеокамер, цифрових аудіопристроїв (колонки USB, мікрофон), пристроїв відтворення і запису аудіо- і відеоданих.

## Slide 9: USB
Кінцеві точки (endpoint)
Кінцева точка (endpoint) – це частина USB-пристрою, яка має унікальний ідентифікатор і є приймачем або відправником інформації, яка передається по шині USB.
Кожна кінцева точка має свій номер і описується такими параметрами:
• необхідна частота доступу до шини і допустимі затримки
обслуговування;
• необхідна смуга пропускання каналу;
• вимоги до обробки посилань;
• максимальні розміри переданих і прийнятих пакетів;
• тип передавання;
• напрям передавання (для передавання масивів і ізохронного обміну).

## Slide 10: USBFS
Дескриптори
Дескриптор пристрою (device descriptor) – це структура даних, або блок інформації, який позволяє хосту отримати опис USB-пристрою.
Стандартний дескриптор пристрою (standard device descriptor) містить основну інформацію про USB-пристрій в цілому і про всі існуючі конфігурації.
Уточнюючий дескриптор пристрою (device qualifier descriptor) містить додаткову інформацію про HS(high speed)-пристрій при його роботі на іншій швидкості.
Стандартний дескриптор конфігурації (standard configuration descriptor) містить інформацію про одну із можливих конфігурацій USB-пристрою.

## Slide 11: USB
Дескриптори
Стандартний дескриптор інтерфейсу (standard interface descriptor) містить інформацію про один із інтерфейсів, доступних при певній конфігурації USB-пристрою.
Стандартний дескриптор кінцевої точки (standard endpoint descriptor) – містить інформацію про одну із кінцевих точок, доступних при використанні певного інтерфейсу.
Дескриптор стрічки (Unicode string descriptor) – містить інформацію в форматі Unicode.

## Slide 12: USB
Дескриптори
HID дескриптори (human interface device descriptor) – дескриптори класу пристроїв USB для взаємодії з людиною. Цей клас включає в себе такі пристрої як клавіатура, мишка та ігровий контролер.
Аудіо дескриптори (audio descriptor) - дескриптори класу пристроїв USB для взаємодії аудіо пристроями. Цей клас включає в себе такі пристрої як навушники, мікрофон та колонки.
MIDI дескриптори (musical instrument digital interface descriptor) - дескриптори класу пристроїв USB для взаємодії музичними інструментами.
СDC дескриптори (communications device class descriptor) - дескриптори класу пристроїв USB для взаємодії з пристроями для мережі. Цей клас включає в себе такі пристрої як модеми та адаптери Ethernet.

## Slide 13: USB
Компоненти в PSoC Creator 4.2, які працюють з USB
•USBFS
• USBMIDI
• USBUART
Ці компоненти знаходяться в компонент каталозі, в категорії “Комунікації”.

## Slide 14: USBFS
USBFS
Компонента надає низькорівневий драйвер для контролю інцевої точки, яка декодує і відправляє запити від хоста USB.
Крім того, ця компонента забезпечує для користувача USBFS настроювач, який полегшує налаштування дескрипторів

## Slide 15: USB
USBMIDI
USBFS MIDI забезпечує підтримку для комунікації із зовнішнім MIDI-обладнанням. Вона також забезпечує підтримку для класу USB пристрою визначеного для MIDI пристроїв.

## Slide 16: USB
USBUART
PSoC Creator каталог компонентів містить схеми реалізації макрос інтерфейсу CDC (також відомий як USBUART). Це USBFS компонента з дескрипторами налаштованими для реалізації інтерфейсу CDC. Це дозволяє використовувати CDC підтримку USBFS компоненти з мінімальною конфігурацією, яка
потрібна.

## Slide 17: USBFS PSoC@3/5
When to Use a USBFS
Use the USBFS component when you want to provide your application with a USB 2.0 compliant device interface.
Notes: Here is a list of the digital user modules.

## Slide 18: USBFS PSoC@3/5
Quick Start
1. Drag a USBFS component from the Component Catalog onto your design.
2. Notice the clock errors in the Notice List window; double-click on an error to open the System Clock Editor.
3. Configure the following clocks for PSoC 3 :
i) ILO: Select 100 kHz.
ii) IMO: Select Osc 24.000 MHz.
USB: Enable and select IMOx2 –
48.000 MHz.
Notes: Here is a list of the digital user modules.

## Slide 19: USBFS PSoC@3/5
Notes: Here is a list of the digital user modules.

## Slide 20: USBFS PSoC@3/5
Notes: Here is a list of the digital user modules.

## Slide 21: USBFS PSoC@3/5
Notes: Here is a list of the digital user modules.

## Slide 22: Device Descriptor
Notes: Here is a list of the digital user modules.

## Slide 23: Configuration Descriptor

## Slide 24: Interface Descriptor

## Slide 25: HID Descriptor

## Slide 26: EndPoint Descriptor (in)

## Slide 27: EndPoint Descriptor (out)

## Slide 28: Descriptor Report

## Slide 29: System Clock Configuration for PSoC 3

## Slide 30: System Clock Configuration for PSoC 5

## Slide 31: GUI project(C#)

## Slide 32: GUI project(C#)

## Slide 33: USBFS APIs
byte[] ReadFromPSoC();
WriteToPSoC(byte[] PSoCData);
FindFirstTouchDevice(int VendorId, int ProductId).

## Slide 34
* Project Name: Example_USB
* Device Tested: CY8C3866AXI,
* Software Version: PSoC Creator FCS 3.3
* Complier tested: Keil(C51) and GCC
* Related Hardware: CY8CKIT-030 or CY8CKIT-050
* Description:
This project is aimed at transferring 64 or less bytes of data from the
* PC to the PSoC 3/5 device using the USB interrupt Out endpoint.
* The data sent is modified by the PSoC 3/5 device and is sent back to
* the PC using interrupt In endpoint.
* A GUI is created for sending data from the PC to the PSoC 3/5 device
* and to read back the data from the PSoC 3/5 device.
* A full speed USB component in PSoC 3/5 is used in this project which
* enumerates as a generic HID class device
The project needs the connection of the USB cable from the DVK to PC.
USBFS main.c_1
Notes: Here is a list of the digital user modules.

## Slide 35: USBFS main.c_2
* The USB uses P15[6] and P15[7].
Once the component is placed on the TopDesign, these pins are
*automatically blocked.
* The data from the USB transceiver is then fed to the USB cable which * is connected to J9 in DVK
*/
#include <device.h>
#define TRUE 1
#define FALSE 0
/* Macro to store the Device Id */
#define DEVICE_ID 0
/* Macro to store the Out Endpoint number */
#define OUT_ENDPOINT 2
/* Macro to store the In Endpoint number */
#define IN_ENDPOINT 1
Notes: A typical customer application uses many discrete analog peripherals such as ins amps, voltage references and filters and many discrete digital components such as timers, counters and PWMs and a uC to tie the system together, providing system control and data manipulation

## Slide 36: USBFS main.c_3
Notes: A status quo system solution today will typically employ a programmable uC from MCHP or Mot and utilize the narrow choices of fixed function peripherals such as ADCs, timers and counters that are included in those uC’s. These implementations leave many peripheral components still on the PCB

## Slide 37: USBFS main.c_4
Notes: The integration capability of PSoC absorbs much more of the analog, digital and mixed signal peripheral functionality and the configurability of PSoC allows the customer to define the precise functionality they want.
(PSoC does in HW what the competition must do in SW and offers higher performance and a less encumbered CPU. MCHP has one kiund of Op Amp – that only does gain.)

## Slide 38: USBFS main.c_5
Notes: Here is a list of the digital user modules.

## Slide 39: USB
Overview:
Activate and use
the USB on the DVK board
and
output the results
to the LCD Character screen and Leds.
Notes: Here is a list of the digital user modules.

## Slide 40: USBFS PSoC@3 v 5
Рекомендована література :
Основна:
Гуров П. Практика програмирования USB. Санкт-Петербург «БВХ-Петербург» 2006 р. - 621 с.
PSoC® 3 Architecture TRM (Technical Reference Manual) – 379 с.
Додаткова:
PSoC® Creator™ Component Datasheet. Full Speed USB (USBFS) – 66 с.
Notes: Here is a list of the digital user modules.

## Slide 41: Приклади застосування МК PSOC
На сайті фірми Cypress знаходиться більше 200 Application Notes і Reference Designs, які ілюструють області застосування мікроконтролерів PSoC.

## Slide 42: Мікропроцесорна техніка (лекція 11, кінець) Благітко Б.Я. 2019 р.