## Slide 1
Сетевой кабель

## Slide 2: В большинстве сетей применяются три основные группы кабелей:
коаксиальный кабель
витая пара
оптоволоконный кабель

## Slide 3: Коаксиальный кабель (coaxial cable)

## Slide 4: Коаксиальный кабель (coaxial cable)
Существует два типа:
тонкий коаксиальный кабель;
толстый коаксиальный кабель.

## Slide 5: Коаксиальный кабель (thin coaxial cable)
Тип кабеля | Описание | , Ом
RG-58 /U RG-58 A/U RG-58 С/U RG-59 RG-6 RG-62 РК-50 РК-75 | Сплошная медная жила Переплетенные провода Военный стандарт для RG-58 A/U Используется для широкополосной передачи (кабельное телевидение) Имеет больший диаметр по сравнению с RG-59, предназначен для более высоких частот, но может применяться и для широкополосной передачи Используется в сетях ArcNet Кабельное телевидение Кабельное телевидение | 50 50 50 75 75 93 50 75

## Slide 6: Коаксиальный кабель (thick coaxial cable)
Тип кабеля | Описание | , Ом
RG-8 RG-11 | Магистраль Магистраль, кабельное телевидение | 50 75

## Slide 7
Аксессуары N-типа для толстого коаксиального кабеля
а — вилка; б — I-коннектор; в, г — терминаторы;
д — переходник к ВNС

## Slide 8
Аксессуары ВNС для тонкого коаксиального кабеля
а — обжимной, б — I-коннектор, в — навинчивающийся,
г, д — Т-коннекторы, е — гнездо, ж, з — терминаторы

## Slide 9: Коаксиальный кабель
ВNС-коннектор
Стрипер

## Slide 10: Коаксиальный кабель
Кримпер

## Slide 11: Витая пара (twisted pair)
неэкранированная (unshielded) - UTP
экранированная
(shielded) - STP

## Slide 12: Витая пара (twisted pair)
a — UTP категории 3-5, б — DTP категории 6, в — ScTP, FTP,
г — SFTP, d — STP Туре 1, е — PiMF.
1 — провод в изоляции, 2 — внешняя оболочка,
3 — сепаратор, 4 — экран из фольги, 5 — дренажный провод,
6 — экранирующая оплетка

## Slide 13: Неэкранированная витая пара
Категории EIA/TIA 568A
Категория | Полоса частот, МГц | Использование
1 | 0,1 | Аналоговая телефония
2 | 1 | Цифровая телефония (4 Мбит/с)
3 | 16 | 10BaseT (10 Мбит/с)
4 | 20 | TokenRing (16 Мбит/с)
5 | 100 | 100BaseT (100 Мбит/с)
5е | 125 | 1000BaseTХ (1000 Мбит/с)
6 | 250 | 1000BaseTХ (1000 Мбит/с)
7 | 600 | 10GBaseTХ (10000 Мбит/с)

## Slide 14
Кабельная система IBM
Тип | Конструкция | Применение
Туре 1 | 22 AWG одножильный. 2 пары STP 150 Ом в индивидуальном фольговом и общем плетеном экране | Token Ring, стационарная проводка. Очень жесткий и громоздкий, но име­ет лучшие характеристики передачи
Туре 2 | 22 AWG одножильный. 2 пары STP 150 Ом в индивидуальном фольговом и общем плетеном экране + 2 пары UTP | Телефония + Token Ring, стационарная проводка. Очень толстый, тяжелый и жесткий
Туре 3 | 22 или 24 AWG. 2, 3 или 4 пары UTP | Телефония, с фильтрами может использоваться и для Token Ring 16 Мбит/с (не рекомендуется)
Туре 5 | 2 оптоволокна 100/140 мкм | Token Ring
Туре 6 | 26 AWG многожильный. 2 пары STP 150 Ом | Шнуры и перемычки для Token Ring
Туре 6А | 26 AWG многожильный. 2 пары STP 150 Ом без индивидуальных экранов | Шпуры и перемычки для Token Ring
Туре 8 | 26 AWG, многожильный плоский. 2 пары STP 150 Ом | Подковёрный для шнуров Token Ring
Туре 9 | 26 AWG многожильный или одножильный. 2 пары STP 150 Ом | Облегченная проводка для Token Ring (plenum), перемычки и коммутационные шнуры

## Slide 15: Витая пара
Коннекторы
Геометрия модульных розеток: а — 6-позиционные,
б — 8-позиционные, в — модифицированные (MMJ),
г — с ключом
Модульная вилка RJ-45
12

## Slide 16: Витая пара
Раскладка проводов
Раскладка проводов для модульных соединителей:
а — EIA/TIA-568A; б — EIA/TIA-568B

## Slide 17: Витая пара
Модульные розетки

## Slide 18: Витая пара
Варианты исполнения модульных розеток:
1 — гнездо, 2 — шторка, 3 — колпачок
11
11

## Slide 19: Витая пара
Ударный инструмент

## Slide 20: Витая пара
Кримпер
Кримпер для модульных вилок:
1 — сменные губки,
2 — отрезной нож,
3 — нож для снятия чулка

## Slide 21: Витая пара
Укладка проводов
Правильный монтаж и ошибки для модульных соединителей витой пары: а — правильно,
    б — переворот,
    в — пересечение,
    г — расщепление пар

## Slide 22: Оптоволоконный кабель (fiber optic)
Оптоволокно в буфере: а — одномодовое, б — многомодовое. 1 — сердцевина, 2 — оптическая оболочка, 3 — защитное покрытие, 4 — буфер (необязательный)

## Slide 23: Оптоволоконный кабель (fiber optic)

## Slide 24: Оптоволоконный кабель
для наружной прокладки
а — в грунте и под водой, б — в кабельной канализации. 1 — модуль оптических волокон в 250-мкм покрытии, 2 — центральный силовой элемент, 3 — кордель (стеклонити), 4 — гидрофобный заполнитель (гель), 5 — промежуточная оболочка, 6 — броня из стальной проволоки, 7 — наружная оболочка (полиэтилен), 8 — упрочняющие элементы

## Slide 25
распределительный
а — трубчатый обычный, б — с защитой от грызунов,
в — профильный. 1 — оптические волокна в 900-мкм буфере, 2 — центральный силовой элемент, 3 —упрочняющие элементы (кевлар),
4 — наружная оболочка, 5 — полимерная трубка,
6 —стекловолоконные нити, 7 — профильный модуль
Оптоволоконный кабель

## Slide 26
для изготовления шнуров
а — симплексный, б — дуплексный shot-gun, в — дуплексный breakout. 1 — оптические волокна в 900-мкм буфере, 2,— упрочняющие элементы (кевлар), 3 — наружная оболочка
Оптоволоконный кабель

## Slide 27
Коннекторы ST
Оптоволоконный кабель
Коннекторы SC

## Slide 28
Коннекторы FC
Оптоволоконный кабель
Коннекторы FDDI

## Slide 29
Вид поверхности торца
а — идеально, б — требуется дополнительная полировка,
в — брак
Оптоволоконный кабель