## Slide 1
Тема № 6 Радіонавігаційні системи.
Лекція № 11. Допплерівський вимірювач швидкості та кута зносу.
Навчальна та виховна мета: Розглянути призначення, завдання і принцип дії однопроменевого та багатопроменевих допплерівських вимірювачів
Навчальні питання і розподіл часу:
Вступ |  |  | - 10 хв.
 | 1. | Призначення та області застосування допплерівських вимірювачів швидкості та кута зносу (ДВШЗ). | - 10 хв.
 | 2. | Структурна схема ДВШЗ. Принцип побудови багатопроменевих ДВШЗ. | - 30 хв.
 | 3. | ДВШЗ з неперервним випроміненнюванням частотно-модульованих коливань. | - 30 хв.
Висновки та відповіді на питання |  |  | - 10 хв.

## Slide 2: 1. Призначення та області застосування допплерівських вимірювачів швидкості та кута зносу.
Робота допплерівських вимірювачів швидкості та кута зносу (ДВШЗ) базується на вимірюванні допплерівських частот сигналів, відбитих від земної поверхні і прийнятих по декількох променях антени.
В теперішній час допплерівські вимірювачі грають дуже важливу роль при визначенні місцеположення літака методом обчислення шляху, тобто розрахунку пройденого шляху по виміряній швидкості і часу. При цьому ДВШЗ використовується разом із курсовою системою, що вимірює курс ЛА , датчиком вертикалі, що формує сигнали крену  і тангажу , та бортовою ЕОМ, що реалізує алгоритм обчислення шляху.
У сукупності вказані пристрої утворюють допплерівську навігаційну систему, в якій ДВШЗ виробляє сигнали, що містять інформацію про шляхову швидкість та кут зносу  ЛА.

## Slide 3
2. Структурна схема ДВШЗ. Принцип побудови багатопроменевих ДВШЗ.
2.1. Основні кількісні співвідношення та узагальнена структурна схема ДВШЗ

## Slide 4
Розглянемо принцип дії однопроменевого ДВШЗ. Нехай голчатий промінь антени ДВШЗ шириною  обернений в горизонтальній площині на кут  і утворює з нею кут , а поздовжня вісь ЛА збігається з віссю Х. В цьому випадку буде опромінюватись ділянка земної поверхні, заштрихована на малюнку.
Спектр допплерівських частот на вході ДВШЗ є неперервним і відповідає допплерівському зміщенню частоти сигналу, відбитого від і-тої точки, тобто

## Slide 5
Із даного виразу видно, що для вимірювання всіх складових вектора повної швидкості необхідно мати три незалежних рівняння аналогічного типу.
Це досягається за рахунок застосування в ДВШЗ антенної системи, що має три і більше променів ДН.

## Slide 6
До складу ДВШЗ входять: антенна система (А), передавач (ПРД) та приймач (ПРМ), вимірювач частоти (В) і обчислювач (О) шляхової швидкості та кута зносу (конструктивно О може входити до складу БЦОМ). Передавач формує неперервні високочастотні коливання, які однопроменева антенна система випромінює у напрямку землі. Відбитий від ділянки земної поверхні сигнал приймається антеною ДВШЗ і надходить до приймача, де в результаті порівняння з опорним сигналом ПРД виділяється сигнал доплерівської частоти. Доплерівська частота даного сигналу вимірюється у вимірювачі частоти, і напруга, пропорційна доплерівській частоті, надходить до обчислювача, який розраховує шляхову швидкість та кут зносу .
Типова структурна схема такого ДВШЗ

## Slide 8
Однопроменевий ДВШЗ має великі похибки за рахунок коливань літака по крену і тангажу. Підвищити точність вимірювання, знизити вплив кутів крену і тангажу ЛА можна, застосовуючи багатопроменевий ДВШЗ. Доплерівські зміщення частот сигналів, прийнятих по 1, 2 і 3 променях, відповідно дорівнюють .
2.2. Принципи побудови багатопроменевих ДВШЗ

## Slide 9
Таким чином, у трипроменевому ДВШЗ забезпечується роздільна оцінка складових вектора повної швидкості шляхом порівняння допплерівських зміщень частоти сигналів, прийнятих по цих променях.

## Slide 10
3. Допплерівські вимірювачі з неперервним випромінюванням частотно-модульованих коливань.
3.1.Допплерівські вимірювачі з неперервним випроміненням не- модульованих коливань
Допплерівські вимірювачі за характером випромінювання діляться на ДВШЗ з неперервним випроміненням і з імпульсним випроміненням. У свою чергу, допплерівські вимірювачі з неперервним випроміненням діляться на ДВШЗ, що використовують неперервні немодульовані коливання і ДВШЗ, в яких застосовуються неперервні частотно-модульовані коливання.
В допплерівських вимірювачах з неперервним випроміненням немодульованих коливань використовуються для випромінювання та прийому сигналів окремі, нерухомі відносно корпусу літака, антени. Наявність окремих антен необхідне для того, щоб на роботу приймача не впливав сигнал передавача, оскільки випромінювання та прийом здійснюються одночасно

## Slide 11
Достоїнства:
Висока чутливість. Коефіцієнт використання енергії відбиття сигналу дорівнює 100.
Відсутні “сліпі” частоти. Спрощується передавач, оскільки не вимагається модулятор
Недоліки:
Наявність двох антен.
Складність ізоляції приймача від сигналу передавача модульованого НЧ шуму, що обмежує висотність ДВШЗ.
Високі вимоги до стабільності частоти передавача.

## Slide 12
3.2. ДВШЗ з неперервним випромінюванням частотно-модульованих сигналів
Застосування ДВШЗ з частотною модуляцією неперервно випромінюваних коливань дозволяє зменшити вплив сигналу передавача на чутливість приймача і знизити вимоги до величини розв’язки між передавачем та приймачем.
Достоїнства:
1. Зменшення впливу прямого сигналу передавача на приймач.
2. Висока точність вимірювання.
Недоліки:
1. З точки зору енергетики дані ДВШЗ поступаються ДВШЗ з неперервним випромінюванням немодульованих коливань, оскільки в них використовуються не всі складові спектру відбитого сигналу, а тільки ті, що попадають у смуговий ППЧ.
Застосування періодичного закону зміни частоти викликає появу “сліпих” висот.