## Slide 1: Компьютерная память

## Slide 2
Компьютерная память (устройство хранения информации, запоминающее устройство) — часть вычислительной машины, физическое устройство или среда для хранения данных, используемых в вычислениях, в течение определённого времени.
Память в вычислительных устройствах имеет иерархическую структуру и обычно предполагает использование нескольких запоминающих устройств, имеющих различные характеристики.
Иерархия памяти современных компьютеров строится на нескольких уровнях, причем более высокий уровень меньше по объему, быстрее и имеет большую стоимость в пересчете на байт, чем более низкий уровень.

## Slide 3
Компьютерную память можно разделить на две группы:
Внутренняя память;
Внешняя память.
Термины «внутренняя» и «внешняя» объясняют положение памяти относительно ЦП: к внутренней памяти ЦП обращается напрямую, без использования специальных команд; к устройствам внешней памяти процессор обращается посредством специальных команд, кроме того информация из внешней памяти переписывается сначала во внутреннюю, а уже затем обрабатывается ЦП.
Характеристики памяти
К характеристикам памяти относят :
ёмкость памяти (бит/байт);
быстродействие (бит/байт в секунду);
энергонезависимость (при снятии электропитания информация в памяти не исчезает);
стоимость хранения единицы информации (бита) .
Классификация памяти

## Slide 4: Внутренняя память
В состав внутренней памяти входят:
регистровая память ЦП;
ОЗУ;
кэш-память;
ПЗУ.
Регистровая память ЦП
Регистровая (местная) память процессора - самая быстродействующая память, она входит в состав ЦП и предназначена для временного хранения информации, необходимой для работы процессора в текущем такте.
Емкость регистровой памяти: несколько сотен машинных слов.

## Slide 5: ОЗУ
Оперативное запоминающее устройство, оперативная память,, RAM (англ. Random Access Memory, память с произвольным доступом;) — быстродействующая энергозависимая память, в которой временно хранятся данные и команды, обрабатываемые ЦП в данный момент.
ОЗУ еще называется основной памятью, т.к. обрабатываемые процессором данные (например, запущенная пользователем ПК программа) помещаются именно в ней.
При выключении компьютера содержимое стирается из оперативной памяти, поэтому перед выключением компьютера все необходимые данные нужно сохранить.
От объёма и производительности ОЗУ зависит производительность ЦП – например, чем больше объём оперативной памяти, тем большее количество задач одновременно может выполняться компьютером. В современных ПК объём ОЗУ составляет в среднем 4 Гбайт.
Конструктивно ОЗУ исполняется в виде съёмных модулей разной ёмкости памяти (например, 512 Мбайт, 1 Гбайт, 2 Гбайт). Существует несколько разновидностей модулей оперативной памяти: SIMM, DIMM, DDR DIMM. Первые два типа модулей являются устаревшими и уже не используются.

## Slide 6: DDR
Имеется несколько типов DDR памяти: DDR, DDR2, DDR3 и т.д.
Отличаются они типоразмером и производительностью.
Увеличение производительности DDR-памяти от поколения к поколению осуществляется за счет увеличения разрядности внутренней шины:

## Slide 7: Производительность модулей DDR ОЗУ
PC1600 (DDR-200) 12,50 Гбит/с 1 600 МБ/c
PC2100 (DDR-266) 16,66 Гбит/с 2 133 МБ/c
PC2400 (DDR-300) 18,75 Гбит/с 2 400 МБ/c
PC2700 (DDR-333) 20,84 Гбит/с 2 667 МБ/c
PC3200 (DDR-400) 25,00 Гбит/с 3 200 МБ/c
PC2-3200 (DDR2-400) 25,00 Гбит/с 3 200 МБ/c
PC3500 (DDR-433) 27,00 Гбит/с 3 467 МБ/c
PC3700 (DDR-466) 29,16 Гбит/с 3 733 МБ/c
PC4000 (DDR500) 31,25 Гбит/с 4 000 МБ/c
PC2-4200 (DDR2-533) 33,33 Гбит/с 4 200 МБ/c
PC4300 (DDR533) 33,33 Гбит/с 4 267 МБ/c
PC2-5300 (DDR2-667) 41,40 Гбит/с 5 300 МБ/c
PC5600 (DDR-700) 43,75 Гбит/с 5 600 МБ/c
PC2-6400 (DDR2-800) 50,00 Гбит/с 6 400 МБ/c
PC3-6400 (DDR3-800) 50,00 Гбит/с 6 400 МБ/c
PC2-8500 (DDR2-1066) 66,40 Гбит/с 8 500 МБ/c
PC3-8500 (DDR3-1066) 66,66 Гбит/с 8 533 МБ/c
PC3-10600 (DDR3-1333) 83,33 Гбит/с 10 667 МБ/c
PC3-12800 (DDR3-1600) 100,00 Гбит/с 12 800 МБ/c
PC3-14400 (DDR3-1800) 112,50 Гбит/с 14 400 МБ/c
PC3-15000 (DDR3-1866) 117,19 Гбит/с 15 000 МБ/c
PC3-16000 (DDR3-2000) 125,00 Гбит/с 16 000 МБ/c
PC3-17000 (DDR3-2133) 133,33 Гбит/с 17 066 МБ/c
PC3-17600 (DDR3-2200) 137,50 Гбит/с 17 600 МБ/c
PC3-18400 (DDR3-2300) 143,75 Гбит/с 18 400 МБ/c
PC3-19200 (DDR3-2400) 150,00 Гбит/с 26 200 МБ/c
Маркировка модулей DDR
PC3-16000 (DDR3-2000)
16000 – пропускная способность шины памяти (Мбайт/с)
2000 – частота шины памяти (МГц)

## Slide 8: Конструктивные особенности модулей ОЗУ
Некоторые модули ОЗУ вследствие высоких частот, на которых они работают, имеют большое энергопотребление. Поэтому они могут иметь нестандартное напряжение питания, которое устанавливается вручную в BIOS материнской платы. Кроме того они выделяют большое количество тепла, которое нужно отводить с помощью системы охлаждения (радиатор, радиатор с тепловой трубкой, вентилятор и т.д.).

## Slide 9: Двухканальный режим ОЗУ
Двухканальный режим — режим работы оперативной памяти и её взаимодействия с материнской платой, процессором и другими компонентами компьютера, при котором может быть увеличена скорость передачи данных между ними, за счёт использования двух каналов для доступа к объединённому банку памяти. Таким образом система, при использовании например двух модулей памяти (два по 1 Гбайту) в двухканальном режиме, может работать быстрее чем при использовании одного модуля (2 Гбайт).
Двухканальный режим поддерживается, если на обоих каналах DIMM установлено одинаковое количество памяти с одинаковыми характеристиками.
При теоретическом увеличении пропускной способности памяти в 2 раза, тесты[1], на практике прирост составляет порядка 5-10 % в играх, и от 20 % до 70 % в «тяжёлых» графических приложениях, которые по максимуму используют оперативную память и обрабатывают графику в больших разрешениях (Photoshop, CorelDraw и другие инженерные приложения).
Использование двух модулей памяти DDR SDRAM в двухканальном режиме

## Slide 10: КЭШ-память
КЭШ-память (англ. Cache, СОЗУ, сверхоперативное ОЗУ) – это буферная память с большей скоростью доступа (чем у ОЗУ), предназначенная для ускорения обращения ЦП к данным, содержащимся в ОЗУ. В современных ПК кэш-память расположена на кристалле ЦП.
Кэш состоит из блоков данных, каждый из которых является копией блока данных в основной памяти. Каждая запись имеет идентификатор, определяющий соответствие между блоками данных в кэше и их копиями в основной памяти. Когда ЦПУ обращается к данным, прежде всего исследуется кэш. Если в кэше найдена запись с идентификатором, совпадающим с идентификатором затребованного элемента данных, то используются элементы данных в кэше. Такой случай называется попаданием кэша.
Если в кэше не найдено записей, содержащих затребованный элемент данных, то он читается из основной памяти в кэш, и становятся доступным для последующих обращений. Такой случай называется промахом кэша. Процент обращений к кэшу, когда в нём найден результат, называется уровнем попаданий или коэффициентом попаданий в кэш . У современных ЦП данный коэффициент больше 90%.

## Slide 11: ПЗУ
Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ, ROM — англ. read-only memory) — энергонезависимая память, используется для хранения массива «неизменяемых» данных. В ПК таким массивом является BIOS.
BIOS представляет собой набор микропрограмм, обеспечивающих опознание устройств (процессор, память, видео, диски и т. д.), проверку их исправности, инициацию, то есть запуск, с определенными параметрами и затем передачу управления загрузчику операционной системы.
Микросхема ПЗУ, содержащая BIOS
ПЗУ должна обеспечить надежное хранение данных при отсутствии питания, компенсируя недостаток ОЗУ (энергозависимость). Это накладывает ограничения на изменение данных в ПЗУ, т.к. повреждение BIOS приведёт к невозможности запуска ПК. Если раньше информацию на ПЗУ нельзя было вообще переписать, то современные микросхемы позволяют изменить данные, хранящиеся в них с помощью специальной процедуры обновления BIOS, не извлекая микросхемы из системной платы. Другой способ - можно извлечь микросхему и записать на неё информацию с помощью программатора.

## Slide 12: BIOS (Basic Input/Output System )
Поскольку BIOS первой вступает в работу после включения компьютера, давайте рассмотрим более подробно, какие процессы при этом протекают:
1. После нажатия кнопки включения компьютера блок питания производит самотестирование напряжений. Если все соответствует норме, то на процессор подается напряжение и сигнал сброса. Процессор сбрасывает свою память и начинает работу.
2. Первое что делает процессор - получает из BIOS POST-программу (Power-On Self Test - самотестирование при включении). В соответствие с этой программой начинается тестирование составляющих компьютера:
- Тестирование процессора;
- Копирование BIOS в оперативную память и проверка контрольных сумм BIOS;
- Проверка регенерации памяти и тестирование 64 Кбайт нижней памяти;
- Настройка чипсета;
- Поиск и настройка видеоадаптера - именно в этот момент на экране монитора - появляются первые сообщения;
- Полное тестирование оперативной памяти;
- Тестирование клавиатуры и других устройств ввода-вывода;
- Проверка контрольной суммы CMOS и состояния батарейки;
- Инициализация COM и LPT-портов;
- Инициализация дисководов и IDE-устройств;
- Распределение системных ресурсов;
- Поиск других устройств, содержащих свой BIOS;
- Вызов программного прерывания BIOS INT 19h, по которому ищется загрузочный сектор.
3. Управление передается загрузчику операционной системы, который загружает ОС в компьютер.
Если в результате всех этих манипуляций произойдет какой-либо сбой, то компьютер выдаст определенную комбинацию звуковых сигналов или на экран выведется сообщение об ошибке.

## Slide 13: Настройка BIOS
Настройка самой BIOS происходит с помощью программы BIOS SetUp, в которую можно попасть при нажатии кнопки Delete (либо, в некоторых версиях - F2) во время загрузки компьютера (не стоит путать программу BIOS SetUp с самой системой BIOS).
BIOS SetUp хранит данные для BIOS (параметры, которые задаются устройствам ПК при запуске системы, системные дата/время и т.д.), которые записываются не в микросхеме ПЗУ, а в специальной микросхеме CMOS, что позволяет оперативно управлять BIOS, не меняя содержимого микросхемы ПЗУ (повышая надежность системы).
BIOS всех распространенных матплат основаны на коде, написанном одной из двух фирм: American Management, Inc. (AMI) или Award. Они несколько отличаются друг от друга, однако в общем похожи.

## Slide 14: CMOS-микросхема
CMOS - название технологии, по которой производится микросхема: Complementary Metal-Oxide-Semiconductor - комплементарный металлооксидный полупроводник или КМОП.
CMOS-микросхема
Источник питания CMOS-микросхемы
Данная микросхема является энергозависимой и для обеспечения ее постоянного питания используется автономный источник питания (батарейка). Т.к. CMOS потребляет очень мало энергии, то стандартная батарейка, расположенная на материнской плате, питает CMOS в течение 5-6 лет, после чего необходимо производить ее замену (или придется производить настройку BIOS при каждом включении ПК, т.к. при отсутствии информации в CMOS туда переписываются типовые настройки из ПЗУ). Это также можно использовать для устранения неисправностей, связанных с неправильными настройками BIOS. Для этого надо выключить компьютер, вынуть на 30 секунд батарейку из материнской платы (или можно замкнуть специальную перемычку), установить ее назад, и типовые настройки BIOS будут восстановлены, а компьютер снова заработает.
Перемычка для сброса CMOS-микросхемы