## Slide 1: Лабораторная работа № 8
Двоичные сумматоры
На микрооперации сложения основаны алгоритмы (микропрограммы) выполнения основных арифметических операций в арифметико-логическом устройстве (сложение, вычитание, умножение, деление).

## Slide 2
Все собирают одноразрядный комбинационный сумматор (описан в разделе 1, схема - **). Он затем используется как составная часть указанных ниже схем.
Бригады с четными номерами собирают на макете схему трехразрядного последовательного сумматора (описан в разделе 2, окончательная схема - ***) .
Бригады с нечетными номерами собирают на макете схему параллельного двухразрядного накапливающего сумматора (описан в разделе 3, окончательная схема - *****).
В отчете по лабораторной работе приводятся обе вышеперечисленные схемы.
При защите лабораторной работы проверяется понимание всего изложенного в данной презентации материала.
Варианты заданий

## Slide 3
Сумматор – это операционный элемент, предназначенный для выполнения микрооперации сложения чисел. Если операнды и результат сложения представляются в двоичной системе счисления, то сумматор называется двоичным.
Сумматоры подразделяются на два типа: комбинационные и накапливающие. Комбинационные сумматоры не содержат запоминающих элементов и реализует микрооперацию сложения в виде C:=A+B.
Накапливающие сумматоры содержат регистр, на котором перед началом микрооперации хранится слагаемое и на момент окончания сложения – сумма. Накапливающие сумматоры реализуют микрооперацию сложения в виде С:=С+А.

## Slide 4
Операционное устройство может производить арифметические и логические операции в соответствии с заложенной в его основу микропрограммой параллельно, последовательно и параллельно-последовательно.
Параллельный способ выполнения операции суммирования двух чисел с фиксированной точкой предполагает, что микрооперация сложения, используемая в микропрограмме суммирования, выполняется над всеми разрядами операндов одновременно (параллельно).
Последовательный способ выполнения операции суммирования означает, что соответствующая микрооперация сложения выполняется последовательно над каждым i-ым разрядом суммируемых чисел, начиная с младшего. Поэтому для осуществления сложения двух n-разрядных чисел на последовательном двоичном сумматоре потребуется n тактов суммирования (потери времени при этом компенсируются существенной экономией аппаратуры). Для запоминания переноса в следующий разряд нужен триггер.
Компромиссным способом является параллельно-последовательный способ выполнения сложения на двоичном сумматоре. Он предполагает, что микрооперация сложения выполняется над m разрядами суммируемых чисел (т.е. M разрядов суммируются параллельно) , m<n , n кратно m. При этом в микропрограмме сложения должна быть предусмотрена микрооперация сдвига регистра, на который записывается сумма, на разрядов вправо для того, чтобы освободить место для записи суммы следующих по старшинству разрядов суммируемых слов.

## Slide 5
1. Одноразрядный комбинационный сумматор (типовой i-ый разряд n-разрядного комбинационного сумматора)
Модель:
Схема, изображенная на рисунке, суммирует ai и bi - значения i-ых разрядов слов А(1:n) и B(1:n) – а также pi - перенос в i-ый разряд суммы из младшего (i+1)-го разряда.
сi - значение i-го разряда суммы;
pi -1 - значение переноса в старший (i-1)-ый разряд суммы;

## Slide 6
Тесты:
Склеивание каждой из конъюнкций с последней
По полученным функциям можно построить схемы вычисления булевых функций в базисе И, ИЛИ, НЕ. Двухуровневый двоичный (дизъюнкция конъюнкций) одноразрядный комбинационный сумматор будет иметь цену 25 (входов логических элементов) и время задержки 2 , где  - задержка на логическом элементе.
Из таблицы состояний получены следующие функции для определения выходных сигналов ОКС:

## Slide 7
1. Задание 1. Собрать и наладить схему одноразрядного комбинационного сумматора (ОКСм) на макете L-T. Убедиться в ее работоспособности, подавая с кнопок на входные полюса все возможные комбинации и фиксируя значения сигналов суммы и переноса.
Для обеспечения возможности размещения схемы одноразрядного сумматора на макете Logic, рекомендуется преобразовать функции ОКСм следующим образом:

## Slide 9
Макетирование
**

## Slide 10
2. Последовательный накапливающий сумматор

## Slide 11
Первое слагаемое загружается в регистр С(1:n), с внешнего регистра T(1:n). Второе слагаемое загружается в регистр В(1:n), с внешнего регистра Q(1:n).
Сложение осуществляется за n тактов. В очередном такте на одноразрядном комбинационном сумматоре (ОКС) складываются очередные цифры слагаемых Cn и Bn и перенос P , полученный в предыдущем такте при сложении предыдущих младших цифр. Перенос Pi, полученный в текущем такте, запоминается на триггере для использования в следующем такте. По истечении n тактов сумма должна оказаться в регистре С. Для записывания в регистр С очередного разряда суммы Si и подачи следующей цифры первого и второго слагаемых на ОКС используется микрооперация сдвига (при сдвиге в n-ном разряде регистра С оказывается следующая по старшинству цифра первого слагаемого, а освобождающийся старший разряд регистра С доопределяется значением очередной вычисленной цифры суммы). При сложении младших разрядов перенос должен быть равен нулю, поэтому необходимо предусмотреть микрооперацию сброса триггера Р. Если в триггере есть установочные входы, то сигнал yсбр можно подавать на установочный R-вход триггера.
Процесс сложения при помощи последовательного сумматора является не микрооперацией, а микропрограммой (почему?).

## Slide 12
2.Задание 2. На базе ОКСм собрать и наладить схему последовательного суммирования трехразрядных двоичных чисел. Предусмотреть ввод слагаемых в последовательном коде с кнопочного регистра (по входам a и b) и фиксацию суммы на трехразрядном сдвиговом регистре (упрощенный вариант схемы, приведенной на предыдущем рисунке). Управляющий сигнал подать с генератора одиночних импульсов. Убедиться в работоспособности схемы на тестовых примерах, реализуя подготовительный такт
и три такта суммирования (сдвига) .
Первый разряд регистра - старший

## Slide 13
Макетирование.
***
Сумма формируется в регистре А(1:3) за 3 такта.
Тестирование.
1) Сложение без переносов

## Slide 14
2). Сложение с переносами.

## Slide 15
3. N-разрядный параллельный комбинационный сумматор с последовательным переносом
Время вычисления n-разрядной суммы:
, где  - задержка сигнала в ОКС.
Сравнительно большая задержка вычисления суммы в n-разрядном сумматоре вызвана использованием последовательного переноса.
Для уменьшения этой задержки используют цепи группового переноса [1].
Старший разряд

## Slide 16
В структуру накапливающего сумматора наряду с комбинационным сумматором входит регистр, который является источником одного из операндов. На этом же регистре запоминается сумма.
На макете можно разместить только двухразрядный сумматор (n = 2)!

## Slide 17
Двухразрядный накапливающий сумматор, включающий два ОКСм не помещается на макете. Что делать?
Младший разряд двухразрядного комбинационного сумматора реализуем как полусумматор!
Полусумматор – это одноразрядный комбинационный сумматор без входа переноса . Используется в схемах параллельного суммирования для сложения младших разрядов двоичных чисел. Зависимость выходов от входов ПСм описывается таблицей состояний.
По таблице состояний получены следующие функции для выходов полусумматора. Они преобразованы с целью обеспечения возможности размещения схемы на макете Logic.

## Slide 18
По полученным функциям построена схема полусумматора

## Slide 19
3. Задание 3. На основе схем ОКСм и ПСм собрать и наладить схему накапливающего двухразрядного параллельного сумматора.
Схема параллельного двухразрядного накапливающего сумматора изображена на рисунке (нулевой разряд – младший – реализован с помощью полусумматора, первый разряд – старший – реализован с помощью ОКСм, который уже собран на макете Logic).
Данный операционный элемент выполняет две микрооперации:
Управляющий сигнал можно подать с кнопки, управляющий сигнал целесообразно подать с генератора одиночных импульсов.

## Slide 20
3.1. Сначала на макете Logic соберем и отладим схему двухразрядного параллельного комбинационного сумматора с последовательным переносом. Первый разряд (старший) у нас уже собран (ОКСм). Добавляем нулевой (младший) разряд (ПСм). Замыкаем перенос P1 с младшего разряда на старший, меняя при этом глобальную линию 5 на локальную линию 3.
Проверяем работу младшего разряда (проверяем 4 комбинации на кнопках a0, b0).
Затем проверяем работу двухразрядного сумматора, подавая двухразрядные коды a(1:0) и b(1:0).

## Slide 21
Тесты для младшего разряда (полусумматор, входной перенос равен нулю)
Тесты для двухразрядного комбинационного сумматора.

## Slide 22
3.2. После проверки двухразрядного комбинационного сумматора убираем сигналы a1 и a0 с кнопок!!!
Реализуем двухразрядный регистр a(1:0) на двух D-триггерах на макете Trigger. Третий D-триггер используем для запоминания выходного переноса предыдущего такта (P*), чтобы был виден весь результат.
Соединяя двухразрядный комбинационный сумматор с двухразрядным регистром, получаем двухразрядный параллельный накапливающий сумматор.

## Slide 23
Макетирование.
*****
P* - выходной перенос, запомненный на триггере.
Тестирование:
Устанавливаем
b1=0; b0 =1;
Выполняем сброс:
P*a1 a0 = 000
Посылаем в схему одиночные импульсы и наблюдаем смену состояний в регистре a(1:0) - счет:
0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, …
При b1=1, b0=0 должен происходить счет:
0, 2, 0, 2, …

## Slide 24
Контрольные вопросы
1)Чем отличается комбинационный сумматор от накапливающего, последовательный от параллельного?
2)Какова минимальная задержка сигнала переноса в одноразрядном двоичном сумматоре?
3)Что такое полусумматор? Как построить полный одноразрядный сумматор из полусумматоров?
4) Чему равно время суммирования в параллельном двухразрядном комбинационном сумматоре с последовательным переносом?
5)Как с помощью сумматора выполнить операцию вычитания?