## Slide 1: Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге
Дистанционный курс
обучения по физике
«Простые механизмы»
УРОК №2

## Slide 4
Приспособления, служащие для преобразования силы, называют механизмами.
К простым механизмам относятся:
- рычаг, блок, ворот;
- наклонная плоскость, клин, винт.

## Slide 11: Рычаги
Рычаг представляет собой твердое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной опоры.
В зависимости от взаимного расположения точки опоры, точки приложения усилия и точки приложения нагрузки различают рычаги первого и второго рода.

## Slide 12
l1
l2
А
В
точки приложения сил
ось вращения
плечи сил
Рычаг первого рода

## Slide 13
F1
F2
A
O
B
В рычагах первого рода точка опоры O расположена
между точками приложения усилия B и нагрузки A.
F1
F2
A
O
B
В рычагах второго рода точка опоры O и точка приложения усилия B находятся на противоположных концах, а точка приложения нагрузки A расположена между ними

## Slide 14
Наиболее распространенными примерами рычага первого рода являются плоскогубцы, лом и ножницы.

## Slide 15
А
B
Б
lB
lБ
А - точка опоры
(ось вращения)
В - точка сопротивления (сила тяжести)
Б - точка приложения силы
(сила мышечного сокращения)
“Рычаг равновесия".

## Slide 16
Примеры рычага второго рода – щипцы для раскалывания орехов, тачка, ключ для открывания бутылок.

## Slide 17
l1 - плечо силы F1
В
l2 - плечо силы F2
Рычаг второго рода
ось вращения
точки приложения сил
А

## Slide 18
А
В
Б
lБ
lB
«Рычаг силы»
Точкой опоры (осью вращения) служат головки плюсневых костей
Точкой приложения мышечной силы (трёхглавая мышца голени) является пяточная кость
Точка сопротивления (тяжесть тела) приходится на место сочленения костей голени со стопой (голеностопный сустав)

## Slide 19: Плечо силы
Кратчайшее расстояние между точкой опоры и прямой, вдоль которой действует на рычаг сила, называется плечом силы.

## Slide 20
 | F1 | F2 | l1 | l2 | F2/F1 | l2/l1
№ 1 |  |  |  |  |  | 
№ 2 |  |  |  |  |  | 
1 н
2 н
2 н
3 н
40 см
20 см
20 см
30 см
2/1
1/2
2/3
3/2

## Slide 21
Вывод: при помощи рычага большую силу можно уравновесить меньшей

## Slide 22
Условие равновесия рычага

## Slide 23
Не всегда рычаги используются для того, чтобы совершать работу, прикладывая меньшую силу. Иногда важно выиграть в перемещении, даже если при этом приходится прикладывать большую силу. Так делает рыбак, которому нужно вытащить рыбу, переместить её на большое расстояние. При этом он использует удочку как рычаг.
Дети на рыбалке Прянишников Илларион Михайлович, 1882 год

## Slide 24
С помощью рычага рабочий поднимает плиту массой 240 кг. Какую силу прикладывает он к большому плечу рычага, равному 2,4 м если меньшее плечо равно 60 см?

## Slide 26
Муравей и слон
F1
F2
l1
l2
Масса муравья – 6 мг
Масса слона – 6 т
Правое плечо силы (слона) – 1 м
Определите левое плечо силы.
На рычаге уравновешены две гири из одинакового материала, но одна гиря вдвое тяжелее другой. Изменится ли равновесие рычага, если гири погрузить в воду?

## Slide 27: Надо подумать!!!
На рычаге уравновешены две гири из одинакового материала, но одна гиря вдвое тяжелее другой. Изменится ли равновесие рычага, если гири погрузить в воду?

## Slide 28: Надо подумать!!!
Однородный стержень с прикреплённым на одном из его концов грузом массы M находится в равновесии в горизонтальном положении, если его подпереть в точке, расположенной на расстоянии 1/5 длины стержня от груза. Найдите массу M стержня.

## Slide 29: Надо подумать!!!
Четыре одинаковых ледяных бруска длиной L сложены так, как показано на рисунке. Каким может быть максимальное расстояние d, при условии, что все бруски расположены горизонтально? Считайте, что все бруски гладкие, и что сила тяжести приложена к центру соответствующего бруска.

## Slide 30: Надо подумать!!!

## Slide 31: Надо подумать!!!

## Slide 32
Домашнее задание: § 55, 56
Лукашик: №730, №732, №742, №743, 744