## Slide 1: УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКЕ
Тамимдаров Булат Фаридович
врач узи диагностики лечебно-консультационного центра при ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ им Н.Э.Баумана, кандидат вет.наук, доцент кафедры терапии и клинической диагностики с рентгенологией ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ им Н.Э.Баумана
Казань 2020

## Slide 2: Введение
Метод получения изображения органов с помощью отраженных от них ультразвуковых волн называется ЭХОГРАФИЕЙ или УЛЬТРАСОНОГРАФИЕЙ (от греч.echo-отражение звука; лат.ultra – находящийся за пределами, сверх; лат. sonus- звук и греч. grapho- пишу)
Преимущество метода :1. высокая информативность,
2. быстрота получения результата,
3. безболезненность,
4. доступность и простота метода,
5. отсутствие явного воздействия на пациента и
врача.

## Slide 3: 1.Физические основы метода
Ультразвук – это упругие колебания частиц среды в виде чередования последовательных компрессий и разряжений с частотой 20 кГц до 1 ГГц.
Ультразвук не воспринимается человеческим ухом.( для срав-нения ухо человека слышит звуковые волны не выше 0,02 МГц).
Ультразвук характеризуется такими же физическими параметрами, что и обычные звуковые волны(имеет частоту колебаний, длину волны, скорость распределения звука и др.)
Для диагностических целей используют ультразвук частотой от 2 до 10 МГц и более.
Диагностическое значение ультразвука связано с возможностью получать изображение внутренних органов и структур и основано на том, что ультразвук без существенного поглощения способен проникать в мягкие ткани и отражаться от акустических неоднородностей.

## Slide 4
Рис.1 Схематическое изображение А-обратного и прямого – Б пьезоэлектрического эффекта

## Slide 5: 3.Получение изображения
Различные ткани организма по разному пропускают ультразвуковые волны. Проходя через однородную среду , ход луча представляет собой прямую линию, Достигнув границы разделения сред с различным сопротивлением (мышцы и кости), часть ультразвука отражается.
Коэффициент отражения зависит от разности ультразвукового сопротивления при этом, чем большая разность, тем сильнее степень отражения.
Так как различные органы и ткани по разному отражают ультразвуковую волну, то полученные изображения так же будут различаться (рис 2).

## Slide 6
Рис.2 Принцип получения изображения при уз сканировании:
1-Распространение ультразвука через мягкие ткани;
2-Отражение ультразвуковой волны от акустических неоднородностей (органы и ткани);
3-формирование объекта на основе отраженных сигналов;
а- сильно отражающая структура; б– средне отражающая структура;
в- структура, плохо отражающая ультразвук.

## Slide 7: 4. Современная УЗИ аппаратура
Рис. 3 Наручный Рис .4 Стационарный
применяется в сельском хозяйстве применяется только в
(преимущественно для определения крупных городских клиниках
беременности имеет небольшую стоимость)

## Slide 8: Рис.5 Портативный переносной узи аппарат среднего класса и ценового диапазона, широко распространен в большинстве ветеринарных клиник

## Slide 9: Рис.7 (а,б,с,д) Трансдукторы (датчики к узи сканерам)
а Секторный
с Секторный микроконвексный
б Линейный
д Ректальный

## Slide 10: Рис.8 Принадлежности для ультразвуковых сканеров
Ч/Б видеопринтер LCD Монитор Устройство для датчиков
Sonocontact
Цветной видеопринтер USB Flash drive Адаптер для биопсии
для конвексного датчика
Лазерный принтер Транспортный кейс

## Slide 11: Способы выведения изображения.
Существуют три способа выведения изображения: В-или способ яркости, М-или способ движения и А-или амплитудный. На сегодняшний день в основном применяют способы В и М.
При В-способе: используют одновременно несколько ультразвуковых волн или одну, постоянно перемещающуюся, за счет чего образуется сканирующая плоскость, которая как бы разрезает внутренние органы. В результате на экран выводится двухмерное изображение внутренних органов на уровне «разреза». При рас­шифровке анализируется каждый отраженный сигнал, который визуализируется в виде отдельной точки. Яркость точки соответствует силе отраженной волны, а ее расположение на мониторе будет полностью соответствовать расположению внутренних органов (рис. 9). Собранное изображение появляется на экране, непрерывно обновляясь с определенной частотой смены кадров, что обеспечивает исследование в реальном времени.

## Slide 12
Рис. 9 В-режим, печень статичное двухмерное
изображение

## Slide 13
При М-способе используют единственную неподвижную ультразвуковую волну, а отраженные сигналы выводятся на экран как ряд точек, расположенных по вертикальной линии. Движение каждой отражающей точки отображается на экране в виде графика. При этом положение точки по вертикальной линии (оси X) соответствует глубине расположения структуры по отношению к датчику, и, следовательно, совпадает с топографическим расположением структуры в организме. По горизонтальной линии (оси Y) фиксируется ее перемещение за определенное время. Яркость точки, как и в В-режиме, соответствует силе отраженной волны. Изображение непрерывно обновляется, перемещаясь по горизонтальной линии, в результате чего получается график движения каждой точки (рис. 10). Этот метод применяют в кардиологии.

## Slide 14
Рис. 10 М-режим, сверху левый желудочек

## Slide 15: Подготовка к исследованию
! Для успешного проведения ультразвукового исследования, распознавания эхоизображения и получения высококачественных эхограмм необходимо, прежде всего, хорошее знание топографической анатомии животных.
1. Подготовительный этап. Включает в себя собирание анамнеза, изучение клинической картины болезни и подготовку пациента к исследованию. Сведения можно получить от владельца животного (обслуживающего персонала), от ветеринарного специалиста, проводившего исследование и направившего пациента на УЗИ или из сопроводительных документов.
Это не исключает, а даже является целесообразным, - личное клиническое исследование пациента врачом, который будет проводить ультразвуковую диагностику. Полученная информация позволит сократить продолжительность манипуляций и избрать оптимальную тактику УЗИ.

## Slide 16
2. Подготовка пациента включает :в себя ограничение употребления газообразующих кормов, его фиксирование согласно общепринятых правил, выстригание, выбривание волосяного покрова в месте проекции исследуемого органа (при этом избегают попадания в проекцию датчика костей и газосодержащих структур, которые блокируют прохождение звукового луча), обезжиривание кожи и нанесение на участок тела жидкости, улучшающей контакт ультразвукового датчика с поверхностью. В качестве контактного вещества может служить специальный гель, глицерин или жидкий вазелин, жидкий парафин

## Slide 17: ПРИЧИНЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОШИБОК
Основными причинами диагностических ошибок при ультразвуковой диагностике могут быть следующие:
Игнорирование обязательной нозологической дифференциации при интерпретации результатов УЗИ. Не следует всегда рассматривать толь­ко одну версию диагноза, кажущуюся при пер­вичном исследовании единственно верной.
Небрежная и невнимательная оценка ультразвукового изображения, упущение из вида дополнительных деталей. (Только критический подход к собственному восприятию эхограммы определяет высокий уровень заключения).
Недостаточное изучение анамнестических и клинических данных, из-за чего отсутствуют первоначальные диагностические гипотезы.
Отсутствие повторных ультразвуковых исследований во всех неясных или сомнительных случаях, интервал между которыми выбирается в зависимости от эхографических находок, клинической картины, графика работы ветеринарной клиники и возможностей владельцев животных.

## Slide 18: Интерпретация изображения
Для описания органов общеприняты следующие термины:
Эхопозитивное изображение (более светлое)
Эхонегативное изображение (более темное)
Гиперэхогенная структура яркие белые пятна
(кости, газы, плотные инородные тела)
Гипоэхогенная структура пятна темно-серого цвета
(мягкие ткани, различные оттенки серого)
- Анэхогенная структура черные пятна
(все жидкости)

## Slide 19: Ложные изображения АРТЕФАКТЫ
Артефакт в ультразвуковой диагностике — это по­явление на изображении несуществующих структур, отсутствие существующих, неправильные расположение, яркость, очертания, размеры структур.

## Slide 20
Реверберация — эффект, который наблюдают, если ультразвуко­вой импульс попадает между двумя или более отражающими по­верхностями.
На экране появляются множественные яркие параллельные линии, которые расположены перпендикулярно направлению, в котором распрост­раняется ультразвуковой луч. Час­то реверберацию наблюдают при попадании ультразвука на воздуш­ную поверхность.

## Slide 21
Рис. 11 Артефакты:а — реверберация;б- «хвост кометы»

## Slide 22
Хвост кометы- представляет собой разновидность ревербера­ции, встречается, когда ультразвук вызывает собственные колебания объекта:
его часто на­блюдают позади мелких пузырьков газа или мелких металличес­ких предметов. При этом колеблющаяся структура посылает к дат­чику многократные ультразвуковые импульсы, отображающиеся на экране в виде светлой полоски за объектом

## Slide 23
Рис. 12 Артефакт: «хвост кометы» стрелками за кишечными газами

## Slide 24
Зеркальное отображение — объект, который находится по одну сторону сильного отражателя, появляется с его другой стороны.
Данные артефакты часто возникают около диафрагмы

## Slide 25
Рис. 13 Зеркальное отображение желч­ного пузыря (показано стрелкой) позади диафрагмы:
1 — желчный пузырь; 2 — диафрагма

## Slide 26
Акустическая тень возникает за сильно отражающими или сильно поглощающими ультразвук структурами. Она визуализи­руется в виде черной полосы за исследуемым объектом.
Чаще все­го акустическая тень появляется за костями, мочевыми конкре­ментами

## Slide 27
Рис. 14 Артефакт акустической тени (показан стрелками):
А — от мочевого конкремента в полости мочевого пузыря;
Б — от позвоночника плода;
В—от костей таза животного

## Slide 28
Дистальное псевдоусиление сигнала- возникает позади структур, слабо поглощающих ультразвук (жидкостные, жидкостьсодержащие образования).
Отображается в виде участка паренхимы, эхогенность которого выше, чем рядом расположенного. Повыше­ние эхогенности в этой области не связано с уплотнением и изменением звуко­проводимости самой ткани

## Slide 29
Рис. 15. Артефакт дистального псевдоусиления в печени:
1 — желчный пузырь; 2 — дистальное псевдоусиление

## Slide 30: Примерный бланк протокола ультразвукового обследования
Печень
Размеры: увеличена на _____мм, не увеличена
Границы четкие, нечеткие, прерывистые.
Эхоструктура: однородная, неоднородная.
Эхогенность: гипоэхогенная, изоэхогенная, гиперэхогенная.
Сосудистый рисунок : выражен, не выражен. описание_______________________________
Дополнительные данные
_______________________________________
Желчный пузырь
Форма___________________________
Степень наполнения:__________________________
Содержимое : однородное, не однородное.
Гиперэхогенные образования:___________________________
_______________________________________
Стенка: Утолщена, неутолщена, размеры_____мм.
Желчные ходы : расширены , не расширены.
Селезенка
Размер: __________мм, увеличена, не увеличена.
Форма:___________________________________
Дополнительно___________________________
Почки
Визуализация:четкая, нечеткая.
Расположение : не изменено , изменено.
Размеры :
Левая почка________________мм.
Правая почка_______________мм
Контуры :четкие, не четкие
Корково-мозговая дифференцировка: есть четкая, нечеткая, нет.
Паренхима : однородная , неоднородная.
ЧЛС: не изменена, уплотнена._____
Лоханки расширены, не расширенны.
Дополнительно______________________________________________________________________________
Мочевой пузырь
Наполнение:___________________________________Содержмое:________________________________________________________________________________
Стенка ___________мм, утолщена, растянута, не изменена._________________________________
Заключение:_________________________________________________________________________________Врач:________________________

## Slide 31: Доплерография
Эффект Доплера.
Сущность эффекта состоит в том, что от движущихся объектов ультразвуковые волны отражаются с измененной частотой.
Этот сдвиг частоты пропорционален скорости движения лоцируемых структур — если движение направлено в сторону датчика, то частота увеличивается, если от датчика — уменьшается.

## Slide 32
Данный метод позволяет оценить уровень кровотока в любом органе.
Главные достоинства метода проявляются в кардиологии в виде возможности практически мгновенной диагностики факта наличия и быстрой полуколичественной оценки степени выраженности клапанной регургитации, внутрисердечных шунтов, быстрой диагностики генеза сердечных шумов. Недостатком метода является его относительно низкая разрешающая способность. Метод не позволяет без искажений отражать высокие скоростные потоки.

## Slide 33
Рис. 75 Спектральная доплерография общей каротидной артерии

## Slide 34
Рис. 76 Доплерография кровотока при неоплазии селезенки

## Slide 35
Рис. 77 Доплерография селезеночной артерии и вены
(сосуды идут параллельно друг к другу)

## Slide 36
Рис. 78 Доплерография сосудов печени

## Slide 37
Рис. 79 Крупный сосуд в области мочевого пузыря при доплерографии

## Slide 38
Рис.80 Сосудистый конус – семенниковые артерии барана

## Slide 39
Рис. 81 Сосуды почки при пиелонефрите у
кота 7 лет (отмечается усиление кровотока
в области почечного синуса)

## Slide 40
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!!!
ПО ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ ПИШИТЕ НА ЭЛ.ПОЧТУ
80аibolit@mail.ru