## Slide 1
29.07.26

## Slide 2
Подвесим на левую и правую части рычага грузы.
Нарушится ли равновесие рычага?
Запишем условие равновесия рычага, предварительно определив плечи сил.
Произведение модуля силы, вращающей тело, на ее плечо называется моментом силы.
l1
l2
Notes: М = F
<number>

## Slide 3
Рычаг находится в равновесии под действием двух сил, если момент силы, вращающий его по часовой стрелке, равен моменту силы, вращающей его против часовой стрелки.
За единицу момента силы принимают момент силы в 1Н, плечо которой равно 1 м.
[М] = [Н м]
Момент силы характеризует действие силы и показывает, что оно зависит одновременно и от модуля силы, и от ее плеча.
Notes: Момент силы характеризует действие силы и показывает, что оно зависит одновременно и от модуля силы, и от ее плеча.
<number>

## Slide 4
Дверь тем легче повернуть, чем дальше от оси вращения приложена действующая на нее сила.
Гайку легче отвернуть длинным гаечным ключом, чем коротким.
Notes: Гайку легче отвернуть длинным гаечным ключом, чем коротким.
<number>

## Slide 5
Ведро тем легче поднять из колодца, чем длиннее ручка ворота.
Notes: Ведро тем легче поднять из колодца, чем длиннее ручка ворота.
<number>

## Slide 6
Применение закона
равновесия рычага к блоку.

## Slide 7
О
l1
l1 = l2
l2
F1 = F2
Неподвижный блок выигрыша в силе не дает.
Но позволяет менять направление силы.
Неподвижный блок – это блок, ось которого закреплена и при подъеме груза не поднимается и не опускается.
Блок - это колесо с желобом по окружности для каната или троса (цепи).
Точка опоры
Notes: Неподвижный блок – это блок, ось которого закреплена и при подъеме груза не поднимается и не опускается.
<number>

## Slide 8
Подвижный блок – это блок, ось которого поднимается и опускается вместе с грузом.
●
2l
l
F1 l = F2 2l
F2 = ½ F1
Подвижный блок дает выигрыш в силе в 2 раза.
Точка опоры
Notes: <number>

## Slide 9
§§ 57,59. Ответить на вопросы (устно), выучить определения.
§ 58 прочитать.
Упр. 30 (5) письменно.
Подготовиться к ЛР №9 стр.169 учебника.
Подготовить презентацию «Рычаги в технике, быту и природе (для желающих).